## Slide 1: Önszerveződő rendszerek és bioérzékelők
Dr. Bonyár Attila
bonyar@ett.bme.hu
Budapest, 2015.05.11.

## Slide 2: Áttekintés
0. Bevezetés – Érzékelők (+analitika)
Bevezetés - Bioérzékelők
Önszerveződő rendszerek
3. Pásztázó mikroszkópia - példák

## Slide 3: Érzékelők – bevezetés
Az érzékelők definíciója és csoportosítása
Egy mérendő mennyiséget információ hordozó jellé alakítanak.
Csoportosítás
  a jelátalakító típusa szerint (jelátalaításban részt vevő kölcsönhatás szerint): fizikai, kémiai, biológiai
  a mérendő paraméter szerint: mechanikai, termikus, elektrosztatikus és mágneses, sugárzás, kémiai és orvosbiológiai
  generátor (aktív) vagy modulátor (passzív)
Melyik az érzékelő?

## Slide 4: Érzékelők – bevezetés
Az érzékelők helye egy szabályozási körben

## Slide 5: Érzékelők – bevezetés
Statikus karakterisztika
Hiszterézises karakterisztika
Notes: FSO: full scale output

## Slide 6: Analitikai alapfogalmak
(Pokol György – Analitikai kémia I.)
A kalibrációs görbe

## Slide 7: Analitikai alapfogalmak
Hibatípusok
Mérési eredmény = valódi érték + hiba
Mérési eredmény = valódi érték + rendszeres hiba + véletlenszerű hiba

## Slide 8: Analitikai alapfogalmak
Helyesség és precizitás
Helyesség – rendszeres hiba
Precizitás – véletlenszerű hiba
A megbízhatóság (reliability) fogalma mindkettőt magában foglalja!!
Ismételhetőség – ugyanazon laborban, műszerrel és kezelővel
Reprodukálhatóság – különböző laborban, műszerrel és kezelővel

## Slide 9: Analitikai alapfogalmak
A szórás és a koncentráció lehetséges kapcsolata

## Slide 10: Analitikai alapfogalmak
Anscombe's quartet - 1973 (forrás: Wikipedia)
Azonos paraméterek:
m(x) = 9
Var(x) = 11
m(y) = 7.50
Var(y) = 4.122-4.127
Corr = 0.816
Linear regression:
y= 3.00 + 0.500x

## Slide 11: 1. Bevezetés - Bioérzékelők
Bioérzékelők
természetben előforduló „kulcs-zár” bekötődési mechanizmusok
szelektivitás -> komplex mintában is helyes az eredmény (pl. vér, nyál)
bioérzékelők
reaktív bioérzékelők
affinitás bioérzékelők
nukleotid-szenzorok
biokatalitikus érzékelők
immuno-szenzorok
élő sejt alapú bioszenzorok
szubsztrát
enzim
ss-DNS szálak
ds-DNS
receptor
target
DNS chip – receptormátrix

## Slide 12: 1. Bevezetés - Bioérzékelők
Hogyan lesz ebből bioérzékelés?
Az érzékelés egy többlépcsős folyamat részét képezi
Notes: SensEdu – DNA chip, példa a fluoreszcens jelölésre, kiértékelésre

## Slide 13: 1. Bevezetés - Bioérzékelők
Megfontolandó szempontok
Érzékenység, érzékelési tartomány, szelektivitás, reprodukálhatóság,
Élettartam és újrahasználhatóság (regenerálhatóság),
Laboratóriumi vizsgálat vs. hordozható mérőműszer (integrálhatóság),
  vércukor érzékelők (enzimatikus, glukóz-oxidáz alapú) „sikertörténete”.

## Slide 14: 1. Bevezetés - Bioérzékelők
Az immobilizáció jelentősége
Mit befolyásol az immobilizáció?
A biofunkcionális réteggel bíró szenzor
érzékenységét,
szelektivitását,
élettartamát,
stabilitását (megbízhatóságát),
regenerálhatóságát (újrahasználhatóságát).
(forrás: www.emeraldinsight.com)‏
Multibioszenzorok – receptormátrix

## Slide 15: 1. Bevezetés - Bioérzékelők
Sok dolog, ami bio…
Bármilyen bioreceptorként beépített (immobilizált) molekula (pl. egy enzim) esetében a bioérzékelő optimális működése a nanoszerkezet és nano-orientáció jóságán múlik.
…egyben nano is!
Helytelen és működésképtelen orientáció
Az aktív centrum torzulása az immobilizáció miatt
HELYES IMMOBILIZÁCIÓ
0,5 - 10 nm

## Slide 16: 1. Bevezetés - Bioérzékelők
Mi az optimális receptor orientáció?
Bioreceptor rétegek nanostrukturáltságának optimalizálása
Mi az optimális felületi borítottság?

## Slide 17: 2. Önszerveződő rendszerek
A természet lentről felfelé építkezve hozott létre kifinomult szerkezeteket -> ÖNSZERVEZŐDÉS
Atomok
Kismolekulák
Fehérjék
Virusok
Baktériumok
Állati sejtek

## Slide 18: 2. Önszerveződő rendszerek
Példák
DNS szétválás és visszacsavarodás az infromáció kiírás (RNS-re) vagy duplikáció (sejtosztódás) alkalmával
Fehérjék harmadlagos és negyedleges szerkezetének (térbeli és többalegységes) kialakulása megfelelő ionerősségű és pH-jú oldatban
Sejtmembrán (félfolyékony lipidkettősrétegű mozaikmembrán), micellák stb.
    (sensedu.com-on Langmuir-Blodget technika)‏

## Slide 19: 2. Önszerveződő rendszerek
www.lsbu.ac.uk/biology/ enztech/immethod.html
A különböző enzim-immobilizációs technikák általános összehasonlítása

## Slide 20: 2. Önszerveződő rendszerek
A tiol alapú SAM technika – valódi önszerveződés
(Képek forrása: www.ifm.liu.se/applphys/ftir/sams.html)‏
SAM – Self-Assembled Monolayer (önszerveződő monoréteg technika):
a szálas receptor egyik végére egy tiol (SH) csoportot szintetizálunk
a szál másik végén általában hidroxil (OH) csoport -> passziválja a felületet
kén-arany kovalens kötés -> három arany atom közé köt be egy kén
leggyakrabban használt anyag: 6-mercapto-1-hexanol (MCH)‏
Alkántiol SAM

## Slide 21: 2. Önszerveződő rendszerek
A DNS szerkezete/ 1 – A cukor-foszfát gerinc

## Slide 22: 2. Önszerveződő rendszerek
A DNS szerkezete/ 2 – A bázisok

## Slide 23: 2. Önszerveződő rendszerek
DNS monorétegek
Az ss-DNS orientáció szerepe a szenzor érzékenységében:
érzékenység = f(felületi borítottság, orientáció),
felületi borítottság = g(bázispárok száma, immobilizációs eljárás),
orientáció = h(bázispárok száma, immobilizációs eljárás),
felületi borítottság orientáció.
(Illusztráció)

## Slide 24: 2. Önszerveződő rendszerek
Probléma: A hosszú DNS szálak a negatívan töltött foszfát gerincük miatt adszorpciós jelleggel lefekszenek a felületre
Rövid DNS szálak (bázisszám<24)‏
Hosszú DNS szálak (bázisszám>24)‏
Tiol csoportok
Forrás: Steel, Levicky, 2000
Forrás: S. Liu, Y. Li – 2005
Cél: Az érzékelés szempontjából a DNS szálak primer érzékelő szekvenciájának jól orientáltnak kell lennie = hibridizációs képesség megőrzése
A tiollal felülethez rögzített DNS szálak önmagukban nem alkotnak önszerveződő réteget!
DNS monorétegek – immobilizáció tiol csoporttal

## Slide 25: 2. Önszerveződő rendszerek
Megoldás 1) DNS + alkántiol SAM
Forrás: A. B. Steel, T. M. Herne – 1998
Megoldás: Az alkántiol SAM ‘passziválja’ az arany hordozó felületét, így a DNS szálak a tiol csoportjaikon kívül nem képesek foszfát csoportjaikkal a felülethez kötni
Gyakran a DNS szál hordozó felőli végére is szintetizálnak MCH-t, így kompaktabb a réteg
Ez így már önszerveződő réteg
Forrás: D. Erts, U. Malinovskis – 2007
Notes: Szekvenciális vagy ko-immobilzáció is

## Slide 26: 2. Önszerveződő rendszerek
Megoldás 2) DNS-SAM
Forrás és elnevezés: Y. Sakao, F. Nakamura – 2005
Megoldás: Előzetes hibridizációval (annealing) a DNS receptor aranyhoz közeli szakaszát dupla spirállá alakítjuk, így a felépülő réteg kompaktabb, a primer érzékelő szekvencia orientáltsága javul
= „önszerveződő” DNS réteg

## Slide 27: 2. Önszerveződő rendszerek
biotin
PEG linker
alkán szál
tiol
Forrás: Prats-Alfonso– 2008
Megoldás 3) biotin-avidin szőnyeg
DNS is lehetne
Notes: A rajzon lévő antitestek helyett lehet biotinilált DNS-t is használni.
A módszer előnye, hogy a felület könnyebben regenerálható, mert a biotin-avidin kötés könnyebben felszakítható, mint a kén arany kovalens kötés.

## Slide 28: 2. Önszerveződő rendszerek
Az avidin aktív centruma
Tipikus kulcs-zár mechanizmus két szerves molekula között
A biotin-avidin komplex
A legerősebb ismert nem-kovalens kötés!
Notes: The avidin-biotin complex is the strongest known non-covalent interaction (Kd = 10-15M) between a protein and ligand !!!

## Slide 29: 2. Önszerveződő rendszerek
A biotin-avidin komplex
Fehérje chip különböző antitestekkel
Ezt az erős kötést jelölőmolekulák (labels) rögzítésére is fel lehet használni
Megjelölt sztreptavidin
Biotinilált antitest
Antigén vagy antitest
Nyomtatott antitest vagy antigén

## Slide 30: 2. Önszerveződő rendszerek
(Foto)biotin-sztreptavidin immobilizáció fotolitográfiával kombinálva
Molekuláris lehorgonyozás

## Slide 31: 2. Önszerveződő rendszerek
Kovalens immobilizáció 1): három amin kötésen alapuló lehetőség

## Slide 32: 2. Önszerveződő rendszerek
Kovalens immobilizáció 2): szuperaldehiddel aktivált felületek
Szuperaldehiddal aktivált felület
Szuperaldehiddal aktivált felület
Szuperaldehiddal aktivált felület [közbenső állapot]
Szuperaldehiddal aktivált felület [„Schiff” Bázis]
Szuperaldehiddal aktivált felület [közbenső állapot]
Szuperaldehiddal aktivált felület [„Schiff” Bázis]
Szuperaldehiddal aktivált felület
Szuperaldehiddal aktivált felület [hibridizációra kész felület]
DNS hozzácsatolás
DNS hozzácsatolás
Dehidratálás
(-H2O)‏
Dehidratálás
(-H2O)‏
Nátrium-borohidrát redukció
(NaBH4)‏
Nátrium-borohidrát redukció
(NaBH4)‏

## Slide 33: 2. Önszerveződő rendszerek
Kovalens immobilizáció 3): üveg aktivációja γ-aminopropil-trietoxy-szilánnal
Üveg
(APTES)
Cél: összekapcsolni a szervetlen (ásványi) felületet szerves csoportokkal

## Slide 34: 2. Önszerveződő rendszerek
Amiloszilánnal borított hordozó
Módosítatlan DNS
Oligonukleotidok elektrosztatikus immobilizációja aminoszilánnal aktivált felületre

## Slide 35: 2. Önszerveződő rendszerek
Példa hidrogén kötések alkalmazására
Oligonukleotid receptorok immobilizációja mefelelő felületre lehetséges az előre szintetizált „ragadós végek” segítségével (sticky ends)‏

## Slide 36: 3. Pásztázó mikroszkópia
DNS monorétegek – az orientáció vizsgálatának fontossága
Az ss-DNS orientáció szerepe a szenzor érzékenységében:
érzékenység = f(felületi borítottság, orientáció),
felületi borítottság = g(bázispárok száma, immobilizációs eljárás),
orientáció = h(bázispárok száma, immobilizációs eljárás),
felületi borítottság orientáció.
(Illusztráció)

## Slide 37: 3. Pásztázó mikroszkópia
A vizsgálataink célja
Elektrokémiai módszerek
Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópia (EIS)
Optikai módszerek
Felületi plazmon rezonancia képalkotás (SPRi)
Pásztázó mikroszkópiás módszerek
Atomerő mikroszkópia (AFM) nanoborotválás
1
2
3

## Slide 38: 3. Pásztázó mikroszkópia
A képalkotás elve a kontakt üzemmód bemutatásán keresztül

## Slide 39: 3. Pásztázó mikroszkópia
DNS receptorrétegek vizsgálati lehetőségei
Ritka receptorréteg (<1010 db/cm)
Pont-spektroszkópia
  Erőmérés
  Vezetőképesség mérés
Felület pásztázása
  Kontakt mód
  Tapping mód
B) Sűrű receptorréteg (~1012 db/cm)
Nanoborotválás (nanoshaving)
Nanobültetés (nanopatchnig, nanografting)
Keresztmetszeti analízis
Forrás: D. Erts – 2003
Ritka DNS réteg tapping-AFM vizsgálata
a) amplitúdó
b) fázis

## Slide 40: 3. Pásztázó mikroszkópia
A DNS nanoborotválás (nanoshaving) és alkalmazása
Az eljárás elve: a felületre felvitt DNS réteg eltávolítása a pásztázó tű nyomásának növelésével
Utána: Keresztmetszeti analízis

## Slide 41: 3. Pásztázó mikroszkópia
A pont-spektroszkópia és a nyomóerő szabályozása
Hooke törvénye:
A nyomóerő szabályozása:
Ahol: F: erő [nN], k: rugóállandó [nN/nm], x: Z riányú kitérés [nm], R: a tű és a felület jellemző rugalmassága [nm/mV], Usp: setpoint (referencia) feszültség [mV]

## Slide 42: 3. Pásztázó mikroszkópia
A mica (csillám) replika készítés transzfer-technológiája
Forrás: M. Hegner, P. Wagner - 1993
MICA-replika
200 nm Au
Ra: 0.108 nm
Cél: Atomi simaságú (felületi érdességű) arany vékonyréteg előállítása

## Slide 43: 3. Pásztázó mikroszkópia
A DNS nanobeültetés (nanografting/nanopatching) és alkalmazása
Forrás: S. Xu – 2000
Alkántiol SAM
DNS molekulák

## Slide 44: 3. Pásztázó mikroszkópia
Nanoborotválás a gyakorlatban
Dr. Giampaolo Zuccheri (Bolognai Egyetem) laboratóriumában közösen készített képek
MultiMode AFM – képalkotás folyadékcellában
DNS réteg nanoborotválása (nanoshaving)
A leborotvált DNS réteg vastagsága 1,908 nm!
Szükséges hordozó felületi érdessége
Ra < 0,3 nm!

## Slide 45: 3. Pásztázó mikroszkópia
A DNS receptor nanobortválás mint „egzotikus” vizsgálati mód elsősorban ORIENTÁCIÓ felőli megközelítés:
Forrás:
M. Castronovo
2008
Kontakt-AFM kép (Veeco diInnova, saját)
d=~1nm

## Slide 46: 3. Pásztázó mikroszkópia
Tapping-AFM kép
~2.5 nm
A nyomóerő szerepe – megoldandó problémák
arany
~20 nm
Helytelen nyomóerő:
réteg összenyomás
DNS akkumuláció
„arany borotválás”
Problémák:
rugóállandó
scanner
pozícionálási hiba
46

## Slide 47
Ellenőrző kérdések:
1. Mit nevezünk bioérzékelőnek? Adjon példát egy bioérzékelőre! Milyen elvi részegységekre tudja felbontani a bioérzékelőket?
2. Mit értünk önszerveződő rendszerek alatt? Mik az önszerveződő monorétegek (SAM)? Adjon példát önszerveződő rendszerekre ill. önszerveződő monorétegekre.
3. Írja le röviden az AFM nanoborotválás (nanoshaving) / nanobeültetés (nanopatching) eljárás elvét DNS monorétegek esetén.