## Slide 1: MIKROELEKTRONIKA, VIEEAB00
Bevezető előadás

## Slide 2: Alapinformációk
4. szemeszter, specializáció alapozó tárgy
3+0+2 v, 5 kredit
  3 előadás / hét (átlag)
    2x2 / páros héten, 1x2 páratlan héten
  Laborgyakorlatok összesen 11 alkalommal
  Előadó: Dr. Bognár György, Dr. Poppe András
  Terem: Q. I.
Laborgyakorlatok felelőse:
  Dr. Bognár György és Dr. Szabó Péter
Laborgyakorlatok helyszíne:
  QB 310 Mentor Graphics IC tervező laboratórium
  QB P123 Félvezető laboratórium
Notes: KÉRDÉSEK - Előadások során szünet tartás? Laborpótlások? MIKROELEKTRONIKA VERSENY!

## Slide 3: Elérhetőségek
Tanszéki adminisztráció: QB 325
Bognár György: QB 330, bognar@eet.bme.hu
Poppe András: QB 326, poppe@eet.bme.hu
Szabó Péter: QB 330, szabop@eet.bme.hu
Kurzus adminisztráció: EDU Moodle tanszéki elektronikus tanulmányi rendszerben

## Slide 4: Kurzus adminisztráció:
Belépés NEPTUN kóddal!
Jelszó: Születési idő (ééééhhnn formában)
http://edu.eet.bme.hu/

## Slide 5: Laborgyakorlatok
A laboratóriumi foglalkozásokon elhangzó ismeretek, valamint a felkészülést segítő anyagok mind-mind a tárgy szerves részét képezik
  Az előadásokon elhangzott ismereteket kiegészítik, megalapozzák
Az előadáson elhangzó tananyagokkal együtt szerves egészet alkotva képezik a számonkérés alapját

## Slide 6: Laborgyakorlatok
Alapinformációk és követelmények:
  11 gyakorlat / félév, 90 perc
  Minden gyakorlat anyaga az EDU oldalon elérhető
  A felkészülés ellenőrzése EDU-ban, egyszer kitölthető, véletlenszerű kérdéseket feltevő, időkorlátos on-line teszt kitöltésével
  akinek ez nem sikerül (min. 50%), nem kezdheti el a gyakorlatot
  a gyakorlaton végzett munkát a gyakorlat végén szóban is kell prezentálni!
  Laborgyakorlatok eredményei ugyancsak az EDU oldalon jelennek meg

## Slide 7: Laborgyakorlatok célja
Megismertetni a hallgatókkal
  az integrált áramkör tervezésben széleskörűen alkalmazott, legújabb és az iparban is elterjedten használt CAD eszközöket, valamint
  a félvezető technológia mérés és minősítés módszereit
Félév során betekintést nyernek
  a digitális és analóg integrált áramkörtervezésbe
  az digitális FPGA alapú áramkörök tervezésébe
  a félvezető technológiába.
Alkalmazásképes tudás kialakítása a fő cél…

## Slide 8: Laborgyakorlatok segédanyagai
Minden laboratóriumi gyakorlathoz további magyar ill. angol nyelvű használati utasítások, források és videók találhatók a edu.eet.bme.hu címen.
Laborgyakorlatokra való felkészüléshez két részből álló jegyzet lesz elérhető:
  elméleti összefoglaló rész valamint
  gyakorlati összefoglaló, a tervezőrendszerek használatát bemutató jegyzet.

## Slide 9: Laborgyakorlatok helyszínei
A Mikroelektronika tantárgy laboratóriumi gyakorlatai
  Q. épület P123 Félvezető laboratórium (3. laborgyakorlat)
  Q. épület B310-es Mentor Graphics VLSI CAD Laboratóriumban (1., 2., 4.-11.)

## Slide 10: Beosztás
A hallgatók a NEPTUN rendszer kurzuskódjai alapján történő beosztása a edu.eet.bme.hu honlapon található meg.
A gyakorlatok február 13-tól (hétfő) kezdődnek
  Húsvét (Nagypéntek is),
  március 15.,
  május 1.,
  Simonyi Konferencia,
  állami és dékáni szünetek.
Előadásokat nem, csak a laborgyakorlatokat érinti.

## Slide 11: Félévévi aláírás feltétele
EGY nagy zárthelyi dolgozat központi ütemezés szerint:
  Május 2. hétfő 815-945
A laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése
  sikeres beugró teszt és
  a gyakorlat sikeres befejezése
Pótlási lehetőség:
  A NZH pótlása szorgalmi időszakban és a pótlási időszakban
  Egy laboratóriumi foglalkozás pótlása a pótlási időszakban

## Slide 12: Vizsga
Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban
  90 perces
  Egész féléves anyagból:
    előadásokon elhangzottak ÉS
    laboratóriumi foglalkozáson elhangzottak ÉS
    laboratóriumi felkészülést segítő jegyzetben közzétett ismeretek
  Hasonló felépítésű, mint a zárthelyi dolgozat:
    Laboratóriumi rész (feleletválasztós teszt)
    Elméleti rész (kifejtős és/vagy teszt jellegű)
    Tervezési / számítási feladat

## Slide 13: Mikroelektronika 2017
Group Address: Mikroelektronika 2017 (BME VIK)
Mikroelektronika 2017 csoport

## Slide 14: Irodalom
Előadásanyagok (EDU rendszerben)
Labor silabuszok és jegyzet (az EDU rendszerben)
Székely Vladimír, „Elektronika I.”, Műegyetemi kiadó, 2000, 55054,
Jan M. Rabaey et al. "Digital integrated circuits" c. könyvének válogatott fejezetei
Székely V., Poppe A: „Áramkör-szimuláció a PC-n”, ComputerBooks Kft., 1999, ISBN 9636180806

## Slide 15: Egyéb info: www.eet.bme.hu
EDU link itt is:

## Slide 16: Mikroelektronika alapjai

## Slide 17: Mikroelektronia BSc. kurzus
Más egyetemeken (MIT, Berkley) a Mikroelektronika tárgy legtöbbször tisztán analóg tervezést (BME VIK-en Elektronika I. tárgy) takar!
  Könyvekben is analóg tervezést takar a Mikroelektronika
    A.S. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Series in Electrical and Computer Engineering 6th Edition, ISBN-13: 978-0199339136
A hozzá szorosan kapcsolódó egyéb ismeretek külön-külön tárgyban:
  félvezető és kvantum fizika, szilárdtest fizika, félvezető gyártástechnológia, Mixed-signal CAD tervezés, szimulációs módszertan, modern tokozás, modern VLSI áramkörök, stb.

## Slide 18: Mikroelektronia BSc. kurzus célja
Elméleti háttér és alapok biztosítása a már tanult ismereteknek, valamint tanultak kiterjesztése

## Slide 19: Mikroelektronia BSc. kurzus célja
Új ismeretek, modern technológiák, módszertanok átadása:
  Alkalmazott félvezető eszközök (dióda, tranzisztor) működése, felépítése, gyártástechnológiája, stb.
  Alapkapuk és cellák felépítése,
  modern áramkörök tervezési módszertana, modern VLSI áramkörök tervezési kérdései, stb.
  MEMS és optoelektronikai eszközök, stb.

## Slide 20: Mikroelektronia BSc. kurzus célja
A tárgy lényeges feladata
  az absztrakt elektronikus működés és a fizikai valóság közötti összefüggéseket megismertesse,
  felkészítse a leendő mérnököket IC tervező specialistával való együttműködésre, valamint
  alkalmazásképes tudást és kompetenciát alakítson ki digitális áramkörök tervezése és digitális kapuk analóg tervezése kapcsán.

## Slide 21: Kérdések amikre a félév során választ keresünk
Miért pont szilíciumot használunk? Mi az hogy félvezető? Miért kell, hogy félvezető legyen? FIZIKA
Milyen félvezető eszközöket és integrált áramköröket lehet alkotni? Mire is jók ezek? (kapcsol, erősít, …)
Hogyan és milyen félvezető eszközöket lehet gyártani? Technológia mit tesz lehetővé?
Hogyan lehet kettő vagy több félvezető eszközt egy chipre integrálni? Miért is jó ez nekünk? ELEKTRONIKA I.
Milyen áramköröket tudunk összerakni ezekből az alkatrészekből? (analóg, digitális)
Miért digitális, és miért nem analóg egy mikroprocesszor? (Kapuk, tárolók, szekvenciális hálózatok, …) DIGITÁLIS TECHNIKA

## Slide 22: Kérdések amikre a félév során választ keresünk
Hogy lehet memóriát készíteni? Hová milyent érdemes választani? (operatív tár, cache memória, pendrive, ...)
Hogy tudunk egy egyszerű processzort tervezni? Mi kell hozzá? (órajel, kapuk, CAD eszközök, …)
Hogyan tervezünk igen bonyolult digitális áramköröket (hardverleíró nyelvek, alapkapuk felhasználása, szintézis, stb)
Hogy lesz a megtervezett integrált áramkörből termék? (MPW, tokozás)
3D tokozás, more than moore, SoC, SiP, SoP,
Milyen problémákkal nézünk szembe (termikus, csíkszélesség csökkentése, új effektusok, új eszközök, …)
Hogy lehet készíteni és mire jó a különböző mikrogépészeti eljárásokkal készült szilícium struktúrák? (MEMS)

## Slide 23: Mikroelektronika helye
Megnézzük, hogy mi van a tokok belsejében
Nézzük meg, mi van a tokon belül
Integrált áramkörök egy felületszerelt nyomtatott huzalozású lemezen
Szilícium chip-ek vannak benne
Notes: 23

## Slide 24: Mikroelektronika helye
Tokozott SMD 3 tengelyű gyorsulásérzékelő

## Slide 25: Alapfogalmak
Szelet (wafer), chip (lapka) vagy die
  tökéletes szilícium egykristályból készül
Sok azonos chip van egy szeleten
Szeletátmérők: 15-20-25… cm, 4-6-8"
100…2000 chip/szelet
Egyszerre készülnek!

## Slide 26: Si egykristály: rúd, szeletek
„The overall price per die for 450 mm wafers would be reduced by only 10-20% compared to 300 mm wafers, but over 50% of total wafer processing costs are lithography-related”

## Slide 27: Si egykristály: rúd, szeletek

## Slide 28: Si egykristály rúd készítése

## Slide 29: Si egykristály: rúd, szeletek
8" szelet Intel Pentium CPU-k, Intel Múzeum
Megmunkált Si szelet
~2007

## Slide 30: Si egykristály és szeletgyártás:

## Slide 31: Alapfogalmak
Megmunkált szeletek, darabolás előtt

## Slide 32: Alapfogalmak
Darabolás (dicing)
Szelet, kész chipekkel
gyémánt vágóeszköz

## Slide 33: Alapfogalmak
Egy egyszerű IC chip fénymikroszkópi képe
A különböző vastagságú oxidréteggel fedett területek különböző színűnek látszanak
A 741

## Slide 34: Alapfogalmak
16x16mm2-es memória chipek

## Slide 35: Alapfogalmak
Minimális csíkszélesség - minimal feature size (MFS) – a kialakítható legkisebb alakzat mérete
Elektron-mikroszkópos felvétel
Fémezés csík („vezeték")
Adalékolt terület ("diffúziós csík")
MFS kezdetekkor: 15-20µm
MFS ma: ~0.1µm … ~0.01µm

## Slide 36: Alapfogalmak
Minimal feature size (MFS) 2007/2008, Intel:
IBM
Nagyon sok fém vezetékezési réteg, réz használata aluminium helyett
Intel

## Slide 37: Alapfogalmak
Minimal feature size (MFS) Intel 2012, 2014 (14nm)

## Slide 38: Alapvető gyártási lépések
Rétegleválasztás vagy növesztés: új anyagréteg jön létre a szilícium szelet teljes felületén
Strukturálás (patterning): a kialakított anyagrétegben mintázatot alakítunk ki
  fotoreziszt felvitele
  mintázat ráfényképezése a rezisztre, a reziszt előhívása
  mintázat átvitele a rezisztről valamilyen marási művelettel (etching)
  reziszt eltávolítása
Külső adalékok mélységi bevitele: ion implantáció majd hőkezelés (korábban több lépéses diffúzió)

## Slide 39: Strukturálás: fotolitográfia
patterning / mintázat kialakítása
SiO2 lesz az adalékolás maszkoló rétege
fotoreziszt felvtele
mintázat fényképezése a rezisztre
előhívás (oldás, hőkezelés)
mintázat átvitele a rezisztről az oxidre nedves marással

## Slide 40: Strukturálás: fotolitográfia

## Slide 41: Mintázat kialakítása
Az eredeti mintázat egy fotomaszkon van
  üveg hordozón króm mintázat
Nagy pontossági igény:
  14nm / 30cm!
  Szükséges pontossági arány: 10-7:1
Látható fény:
  =0.3-0.6 µm
  deep UV-re van szükség!
  Jelenleg 193nm

## Slide 42: Fotolitográfia
Sárga fényű helyiségben – a reziszt UV-re érzékeny, sárgára nem
Monolit IC Laboratórium, Mikroelektronika specializáció az EET-n
Az új tanszéki félvezető labor (QB -1)
IC gyár valahol a világban

## Slide 43: Jellemző alakzatok a chip-en
Fémezés csik
Kontaktus ablak
P adalékolt régió
N adalékolt régió
Egy technológia: 15..70 maszk
Probléma: maszkillesztés
IC ellenállás elektron-mikroszkópi képe

## Slide 44: Alapfogalmak
Layout: az integrált áramkör gyártásához szükséges maszkok tervrajza
LSI áramkör terve, képernyőn
uA741 erősítő áramkör fénymikroszkópós képe
Circuit CORE
Bonding PAD

## Slide 45: Tokozás – ma nagy kihívás
Bondoló automata
Kihívások:
nagyszámú kivezetés szám
egyre finomabb osztásköz/pitch
nagyfrekvenciás tulajdonságok
hőelvezetés a környezet felé
rendszerintegráció

## Slide 46: Modern tokozás –
http://anysilicon.com/wp-content/uploads/2016/02/Semicondcutor-packaging-history.jpg

## Slide 47: Modern tokozás – 3D integráció

## Slide 48: Egy IC gyár (silicon foundry vagy fab)
Tiszta tér / tiszta szoba (cleanroom)

## Slide 49: Tiszta tér (cleanroom)
A műveletek maximális tisztaságot igényelnek
Speciális ruha – mint az űrruha: nem az embert védi
Speciális szoba: tiszta szoba; sokkal tisztább, mint egy steril műtő

## Slide 50: Tiszta tér (cleanroom)
Intel Múzeum
IBM
EET új tiszta tér (Q)

## Slide 51: Tiszta tér (cleanroom)

## Slide 52: Tiszta tér (cleanroom)

## Slide 53: Tiszta tér az EET-n
Az EET új félvezető laborjában, a Q épületben:
Monolit IC Laboratórium, Mikroelektronika specializáció az EET-n

## Slide 54: Ionimplanter, diffúziós kályha
IBM
EET, új tisztatér (Q)
Monolit IC Laboratórium, Mikroelektronika specializáció az EET-n

## Slide 55: Egy parti (batch, mfg. lot)
A szeleteket csoportokban kezelik (parti vagy angolul batch)
40..100 szelet/parti, 10 000 – 50 000 chip/parti
Egy parti behelyezése a diffúziós kályhába

## Slide 56: Szeletátmérők
Ma kb. 30cm (8"), vagy akár 12"

## Slide 57: Egy Intel fab

## Slide 58: Intel fab-ek 2006-2008
65nm fab-ek, ~2006 45nm: "Fab32", 2007-

## Slide 59: Intel fab-ek 2010-

## Slide 60: Intel fab-ek 2010-

## Slide 61: Félvezetőgyárak szerte a világon

## Slide 62: Fejlődési trendek
A Moore törvény és annak megnyilvánulásai
Friss roadmap adatok

## Slide 63: Gyökerek
1837 Morse, telegraph
~1920 rádió

## Slide 64: Mikroelektronika: az egyik leggyorsabban fejlődő iparág
A tranzisztorok forradalma:
Germánium tranzisztor – Bardeen (Bell Labs), 1947
Bipoláris tranzisztor – Schockley, 1949
Az első bipoláris logikai kapu – Harris, 1956
Az első monolitikus IC – Jack Kilby, 1959
Az első kereskedelmi IC logikai kapukkal – Fairchild, 1960
Az első analóg integrált áramkör µA702 erősítő - Fairchild1964
TTL – 1962-től az 1990-es évekig
ECL – 1974-től az 1980-as évekig
ECL 3-input Gate
Motorola 1966
Kb. ilyen bonyolultságú IC-t készíthet bárki a Monolit IC Laboratóriumban a Mikroelektronika specializáció az EET-n

## Slide 65: Mikroelektronika: az egyik leggyorsabban fejlődő iparág
MOSFET-ek fejlődése:
MOSFET tranzisztor – Lilienfeld (Kanada, 1925) és Heil (Anglia, 1935)
CMOS – 1963, de gyártási gondok miatt egy időre megrekedt
pMOS az 1960-as években
nMOS az 1970-es években (4004, 8080)
CMOS az 1980-as években – preferált MOSFET technológia a kis fogyasztás előnye miatt
Manapság pl.:
  BiCMOS, GaAs, SiGe – nagyfrekvenciás áramkörökhöz
  SOI, réz vezetékezés, kis dielektromos állandójú szigetelők (low-K)

## Slide 66: Gordon Moore, 1965:

## Slide 67: Mikroelektronika: az egyik leggyorsabban fejlődő iparág
Moore törvény
1965-ben Gordon Moore megjósolta, hogy az egy lapkára integrálható tranzisztorok száma 14..18 havonta megduplázódik (exponenciális növekedés)
A jóslat továbbra is helytálló (önbeteljesítő jóslat)
Az 1 millió tranzisztor/lapka határt az iparág a 80-as években törte át
  2300 tranzisztor, 1 MHz-es órajel frekvencia (Intel 4004) - 1971
  16 millió tranzisztor (Ultra Sparc III)
  42 millió tranzisztor, 2 GHz-es órajel frekvencia clock (Intel P4) - 2001
  1 milliárd tranzisztor (nVidia GTX280) - 2008
More than Moore: elemsűrűség erőteljesebb fokozása, pl. 3D kialakítással (pl. RAM-ok, lásd pen drive-ok)

## Slide 68: Moore-törvény
50 év fejlődésének az eredménye egy mai modern CPU és egy modern mobil/okostelefon processzorának példáján

## Slide 69: Mikroelektronika: az egyik leggyorsabban fejlődő iparág
1971 -Intel 4040
2002 - Intel Pentium IV
2250 tranzisztor
55 millió tranzisztor

## Slide 70: Mikroelektronika: az egyik leggyorsabban fejlődő iparág
2007 - Intel Core2 EE
2012 - Core i7
~600 millió tranzisztor
1 milliárd tranzisztor

## Slide 71: Mikroelektronika: az egyik leggyorsabban fejlődő iparág

## Slide 72: Rendszeres előrejelzés: roadmap

## Slide 73: Legfrissebb tényleges állapot
Céges honlapokról, pl. Intel:

## Slide 74: Legfrissebb tényleges állapot

## Slide 75: Legfrissebb tényleges állapot
Intel Tick-Tock stratégia … a múlt…

## Slide 76: Legfrissebb tényleges állapot
… a jelen … Intel új fejlesztési stratégiája

## Slide 77: Minimal feature size – trend (Intel)
14 nm
2013

## Slide 78: Minimal feature size – trend (Intel)

## Slide 79: Processzorok 2015-ös toplistája
Főbb jellemzők összefoglaló táblázata:
  órajel frekvencia,
  CACHE mérete, szervezése
  fogyasztás adatok
  tokozási kérdések
  operatív tár sávszél
  lapka mérete,
  tranzisztorok száma
  fogyasztás

## Slide 80: A Moore törvény processzorokra
A tranzisztorok száma kb. másfél évente megduplázódik:

## Slide 81: Lapka méret (die size) növekedése
10 év alatt kb. 2-szeres növekedés, 7%-os éves növekedés (megfelel a Moore tv-nek) SINGLE CORE!
4004
8008
8080
8085
8086
286
386
486
Pentium ® proc
P6
1
10
100
1970
1980
1990
2000
2010
Year
Die size (mm)
Forrás: Intel

## Slide 82: Lapka méret (die size) növekedése
Forrás: Intel

## Slide 83: Órajel frekvencia növekedése
2 év alatt kb. 2-szeres növekedés kb. 2010-ig

## Slide 84: Növekvő fogyasztás (disszipáció)
Disszipáció korlátba ütközés !
Folyamatos növekedés volt megfigyelhető a vezető processzorok esetében
Korlátozó tényezővé válik

## Slide 85: Növekvő disszipációsűrűség
Fogyasztás erőteljesebben nő, mint a lapkaméret, ezért a teljesítménysűrűség meredeken nő:
Kulcskérdés a tokozás és a hűtés
A disszipáció- sűrűség lesz a korlát

## Slide 86: Növekvő disszipációsűrűség
IC-k felületén nem egyenletes disszipáció, nem egyenletes hőmérséklet eloszlás!
Logitermikus szimuláció eredménye – EET tanszéki K+F munka

## Slide 87: Probléma: alkalmas hűtés kell
Az órajel frekvencia növekedése megtorpant

## Slide 88: Probléma: alkalmas hűtés kell
Egy megoldási lehetőség az integrált mikrocsatornás hűtőeszközök
  Aktuális, zajló kutatási téma az EET-n OTKA 109232
  A jelenlegi hűtési technikák mellett nem növelhető tovább a disszipációsűrűség!

## Slide 89: Probléma: alkalmas hűtés kell
Egy megoldási lehetőség az integrált mikrocsatornás hűtőeszközök
  Aktuális, zajló kutatási téma az EET-n OTKA 109232

## Slide 90: Hasonló, korábbi megtorpanás
Nem hűtési technika változott korábban, hanem az áramköri technika: bipoláris helyett CMOS
Most a CMOS marad, tehát új hűtési technikák kellenek (pl. mikrocsatornás hűtés)

## Slide 91: More than Moore integráció ITRS

## Slide 92: Moore-tv. (CPU); Haitz-tv. (LED)