## Slide 1: MIKROELEKTRONIKA, VIEEAB00
Félvezető fizikai alapok

## Slide 2: A szükséges fizikai ismeretek áttekintése
Töltéshordozók a félvezetőben
Áramok a félvezetőben
Generáció, rekombináció, folytonossági egyenletek

## Slide 3: Energiasávok a kristályos anyagban
Alap kvantummechanikai ismeretek:
  Pozitív atommag (proton, neutron) – negatív elektronok
  Pauli elv: két e- nem lehet azonos állapotban, egy elektronhéjon ellentétes spin (perdület) max. 2 e-
  Elektronok diszkrét pályákon
  Energiaminimumra törekvés elve: alacsonyabb héjak vannak betöltve
  Héjak között váltás, ha E-re tesznek szert Ez a többlet energia az aktuális állapot és a betöltetlen héjak közötti E-val egyezik meg
  Legvalószínűbb, hogy a legmagasabb betöltött állapotú szerez többlet energiát!
Diszkrét energia szintek:
Notes: A Pauli-elv (vagy Pauli-féle kizárási elv) egy kvantummechanikai törvény, ami azt mondja ki, hogy két azonos fermion (félegész spinű részecske) nem foglalhatja el ugyanazt a kvantumállapotot egyidőben

## Slide 4: Energiasávok a kristályos anyagban
Diszkrét energia szintek:
N db atom – N darab szintre hasadás:
Egykristályban szinte folytonos sávokká szélesednek:
Az egyedülálló atom energiaszintjei a kristályban sávokká (energy band) szélesednek
Egyszerűsített sávszerkezetek (kristálytani iránytól független)
Notes: H atomok, molekulává váláshoz nagy Energia kell, azonos állapotú és Ejú héjon e-, egy héj ketté hasad

## Slide 5: Vegyérték sáv, vezetési sáv
Áramvezetési szempontból két sáv kiemelkedően fontos:
  legmagasabb energia szintű, (majdnem) teli sáv (betöltött)
  a legalacsonyabb energia szintű, (majdnem) üres sáv (betöltetlen)
T = 0 K

## Slide 6: Vegyérték sáv, vezetési sáv
Kémiai kötéseket a legkülső elektron héjon (legmagasabb energiaszintű betöltött sáv) található elektronok tudnak kialakítani
Vegyértéksávban elektronok lokalizáltak!
T = 0 K

## Slide 7: Vegyérték sáv, vezetési sáv
conductance band
valance band
Vezetési sáv – ezek az elektronok nem lokalizálódnak egyetlen atomhoz sem, szabadon tudnak mozogni, áramot tudnak vezetni
v – valance band / legfelső betöltött sáv
c – conductance band / legalsó üres sáv

## Slide 8: Elektronos és lyukak
Hogy tudnak az elektronok mozogni a két sáv között?
Generáció: e- elhagyja a vegyértéksávot, vegyértéksávban e- hiány jön létre.  Töltéshordozó pár generálódik
Elektronok: a vezetési sáv alján
Lyukak: a vegyértéksáv tetején
Elektron: negatív töltés, pozitív tömeg
Lyuk: pozitív töltés, pozitív tömeg

## Slide 9: Elektronos és lyukak
Generációhoz honnan nyerik az elektronok az E-t?
Termikus gerjesztés
  Rácsrezgés E-ja átadódik e-
Foton gerjesztés
  Olyan fény aminek legalább akkora az E-ja, mint Wg
Vezetési sáv elektron sűrűségét a generáció és rekombináció dinamikus egyensúlya határozza meg
Notes: Lyukak elmozdulás képesek?

## Slide 10: Vezetők és szigetelők
Tiltott sávban elektron nem tartózkodik!

## Slide 11: Vezetők és szigetelők
Szilíciumra: Wg = 1.12 eV SiO2-ra: Wg = 4.3 eV
1 eV = 0.16 aJ = 0.16 10-18 J

## Slide 12: Félvezetők sávszerkezete
Végtelen kiterjedésű kristályrácsban elektronok impulzusa és energiája között összefüggés!
Impulzus függvényében vizsgálva vezetési sáv alja és vegyérték sáv teteje
Minimum (Wc) és maximum (Wv) pontok közötti táv – Wg
Egy helyen (impulzus)?

## Slide 13: Félvezetők sávszerkezete
GaAs: direkt sáv  opto-elektronika (pl. LED-ek)
Si: indirekt sáv
indirekt
direkt
Indirekt sávú félvezető esetén energia- és impulzusmegmaradás törvényének is teljesülni kell!

## Slide 14: Félvezetők sávszerkezete
meff – effektív tömeg, kvantumfizikai összefüggések levezetésével elektronnak és lyuknak is! Nagysága a sávszél görbültségétől függ!
indirekt
direkt
Lásd még: Orosz László kiakad 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=kyPLy5rp7QI
Notes: W szabad erőmentes térben az Energia. F az elektronra ható erő. k=1,38e-23 Ws/K

## Slide 15: Generáció / rekombináció
~~~~>  = Wg/h
Direkt rekombináció fényemisszióval jár(hat), lásd: LED-ek
Spontán folyamatok: termikus gerjesztés – ugrás a vezetési sávba / rekombináció: visszatérés a vegyérték sávba  equilibrium
Vörös lézerfény esetén Wg  1.5eV
Indirekt rekombináció nem radiatív, mindig hődisszipációval jár (fonon – rácsrezgés)
Notes: Planck állandó h=6,63e-34 J s

## Slide 16: Generáció / rekombináció
~~~~>  = Wg/h
Direkt rekombináció fényemisszióval jár(hat), lásd: LED-ek
<~~~~ h > Wg
Fényelnyelés generációt okozhat – lásd: napelemek
Kísérlet
Spontán folyamatok: termikus gerjesztés – ugrás a vezetési sávba / rekombináció: visszatérés a vegyérték sávba  equilibrium
Notes: KÍSÉRLET - Lézerdiódát / fehérledet nem csak táppal látja el, hanem modulálja is a fényt kibocsátott fényt. Napelemet világítok meg vele, aktív hangszórót hajt meg. Generáció a lézerdiódánál, aktív hangszórónál a fényelemben rekombináció!
Igazi optikai távközlésben monomódusú üvegszálakban!
Fehér Ledben kicsit csalás, ahol kékben sugároz, de fényporral van lefedve, elnyeli a kéket és újra kibocsát fényt.

## Slide 17: A szilícium kristályszerkezete
N=14, 4 vegyérték, periódusos rendszer IV. oszlopa
Gyémántrács, rácsállandó a=0.543 nm
Minden atomnak 4 legközelebbi szomszédja van
14nm L esetén 28 db. Si rácsatom!
valós 3D
egyszerűsített 2D
adalékolatlan vagy intrinsic félvezető

## Slide 18: 5 vegyértékű adalék: donor (As, P, Sb)
Elektron: többségi töltéshordozó
Lyuk: kisebbségi töltéshordozó
n-típusú félvezető
Notes: Donor adalékolású az V. oszlopból. Többlet elektron úgy perturbálja a sáv diagramot, hogy létrejön egy plusz E nívó ami a vezetési sáv aljához van közel. Szinte zérő E befektétésével át tud jutni a vezetési sávba!
Annyi többlet elektronunk lesz, amennyidonor atomot bevittünk! Megszámolni nehéz  de koncentrációt tudunk számolni. De van a spontán genereáció! Tehát Donor adalékolt félvezetőben is lesz némi lyuk!

## Slide 19: 3 vegyértékű adalék: acceptor (B, Ga, In)
p-típusú félvezető
Elektron: kisebbségi töltéshordozó
Lyuk: többségi töltéshordozó
Notes: Lyuk át tud lépni az alap félvezető anyag vegyértéksávjába!

## Slide 20: Hordozókoncentrációk számítása
Alapelvek:
  Fermi-Dirac statisztikában elektronok megkülönböztethetetlenek
  Pauli elv
  Legkisebb energiájú sávok először betöltve
  Termikus átlagenergia ½·k·T
  A betöltési valószínűség f(W), akkor a betöltetlenség valószínűsége 1-f(W)
Notes: Termondinamikában a Maxwell Boltzmann statsztika írta le, hány gázmolekula rendelkezhet adott energiával. Félvezetőben: Fermi-Dirac statisztika. Ez az f(W) függvény: a Fermi függvény

## Slide 21: Hordozókoncentrációk számítása
lehetséges energiaállapotok
állapotok betöltési valószínűsége
koncentrációk
FD-statisztika:
Notes: Fermi első atommáglyát csinált (grafit moderátoros, grafit rúd kötélen volt felfüggesztve) 1930, Chicago egyetem. Kritikus tömeget is nagyon veszélyesen állapították meg két Uránt összetettek, aztán ha beindult, akkor széthúzták… pfff….
A szekunder neutronokkal lehet atomreaktort szabályozni: másodperc nagyságrendben van a keletkezésük és a hatásuk közötti idő (akkorra lassulnak le megfelelően a moderátorban). A paksi atomerőmű egy reaktorában kevesebb a hasadóanyag, mint a kritikus tömeg.

## Slide 22: Hordozókoncentrációk számítása
Az eredmény:
Adalékolatlan félvezetőre n = p = ni
  az ilyent intrinsic anyagnak hívják
= Wi
WF: Fermi-szint
Notes: Intrinsic koncentráció erősen T függő!!!!

## Slide 23: A Fermi-szint
A Fermi-szint formális definíciója: az az energiaszint, ahol a lehetséges állapotok betöltöttségi valószínűsége 1/2:
Ez intrinsic anyagnál a tiltott sáv közepén van:
Ez az intrinsic Fermi-szint, Wi
Notes: Nem pont a közepén! A lyuk és elektron eff.tömeg különbsége és a hőmérséklet is befolyásolja!
Wg is függ hőmérséklettől (Si. 1.12eV 300K, 1.18 0K)

## Slide 24: Töltéshordozó sűrűségek
Csak a hőmérséklettől függ, adalékolástól nem!
Szilíciumra, 300 K hőmérsékleten
ni = 1010 /cm3
(10 elektron egy 0.01 mm élhosszúságú kockában)
A "tömeghatás törvénye"

## Slide 25: Töltéshordozó sűrűségek
Si, T = 300 K, donor koncentráció ND = 1017 /cm3
Mennyi az elektron- és a lyuksűrűség értéke?
  Donor adalékolás  n  ND = 1017 /cm3
  Lyuk koncentráció: p = ni2/n = 1020/1017 = 103/cm3
Mekkora az adalék atomok relatív sűrűsége?
  1 cm3 Si-ban 51022 atom van
  tehát, 1017/ 51022 = 210-6
  Az adalékolt szilícium tisztasága 0.999998
Példa
Notes: Megfigyelhető, hogy TÖBB nagyságrendi különbség van a töltéshordozók koncentrációja között. Nem mérnöki megfogalmazással: Pici adalékolás rendkívül nagy változás a töltéshordozó számban!

## Slide 26: Töltéshordozó sűrűségek
Csak egy alkalmas átrendezés...
kT = 1.3810-23 VAs/K  300 K =4,14 10-21 J = 0.026 eV = 26 meV
termikus energia
Adalékolt félvezetőben a Fermi-szint eltolódik az intrinsic Fermi-szinthez képest!
Notes: MI LÁTHATÓ? Töltéshordozó sűrűség közvetlen összefüggésben a FERMI szint és a sávközép (intrinsic fermi szint) távolságával

## Slide 27: Hőmérsékletfüggés
ni2 =
Példa
Ez mekkora Si-ra?
 15% / oC
Notes: Többségi töltéshordozó sűrűség kb. dT független, de a kisebbségi erősen nő!!! Ez limitálja a max junction hőmérsékletet.

## Slide 28: Töltéshordozó-koncentráció hőmérsékletfüggése
Példa
Si, T = 300 K, a donor adalékok sűrűsége ND = 1017 /cm3
n  ND = 1017 /cm3
p = ni2 / n = 1020/1017 = 103/cm3

Hogyan változik n és p, ha T 25 fokkal nő?
n  ND = 1017 /cm3 – változatlan
ni2 = 1020 1.1525 = 331020
 p = ni2 / n = 331020/1017 = 3.3104/cm3
Csak a kisebbségi hordozók sűrűsége nőtt!
T=16.5 oC 10

## Slide 29: Áramok a félvezetőben
Sodródási áram (el. térerősség hatására)
Diffúziós áram (sűrűség különbség hat.)
Amiről nem beszélünk:
  hőmérséklet különbség is indíthat áramot
  a mágneses erőtérnek is van befolyása
  töltésáramlás mellett energiaáramlás is van
  kombinált transzportjelenségek (HALL, Seebeck, Peltier)

## Slide 30: Sodródási áram (drift áram)
Nincs térerősség
Az elektronok hőmozgása rendezetlen
 = mozgékonyság
m2/Vs
Van térerősség
Notes: Ha nincs térerősség, akkor is van valami fluktuáció … Átlagosan nem mozdulnak el semerre.
E térerő esetén nagyobb a valószínűsége, hogy adott irányban tendál a mozgás! Elektronok rendszertelen mozgása, határozott tendenciájú elmozdulássá szuperponálódik. Átlagos mozgási sebesség, csoportsebesség kb. mekkora? Aránylik egyenesen az E-vel!
Nagyobb tömegű kevésbé tudja mozgatni adott E.
Mozgékonyság: elektronra és lyukakra is. Si esetében e 2.5x mozgékonyabb mint lyuk! Effektív tömege 2.5x kevesebb mint lyukak.

## Slide 31: Sodródási áram (drift áram)
 töltéssűrűség
v (átlag)sebesség
Differenciális
Ohm törvény
A félvezetőanyag fajlagos vezetőképessége
Fajlagos ellenállás
Notes: Áramsűrűség számítása. Többségi dominál! Fajlagos vezetőképességet a többségi töltéshordozók sűrűsége (adalék koncentráció) határozza meg!

## Slide 32: A mozgékonyságról
n= 1500 cm2/Vs
p= 350 cm2/Vs
Si
Electric field [V/cm]
Drift velocity [cm/s]
Notes: Nagy E térerősség esetén nem lineáris az összefüggés, ekkor a sodródási sebesség már megközelíti a hőmozgás sebességét, így lelassul

## Slide 33: A mozgékonyságról
Töltéshordozók mozgékonyságát az ütközések korlátozzák
Növekvő adalékolással csökken
Szobahőmérsékleten növekvő hőmérséklettel csökken
300 K
Si, lyukak
 ~ T -3/2
Notes: Töltéshordozók mozgását a szóródások (ütközések a kristályrács atomjain) lassítják: Kristályrács periodikus potenciálterének szabálytalansága (termikus rácsrezgés) ÉS Idegen adalékatomok jelenléte (lokális szabálytalanság a potenciáltérben)

## Slide 34: A diffúziós áram
Két oldalt egyforma hőmozgás intenzitása
Azonos valószínűség, hogy a szaggatott vonal kétoldaláról e- átlépje a határvonalat
DE sűrűség különbség van!
Arányos a sűrűség gradienssel
D = diffúziós állandó [m2/s]
Notes: A grad a nagyobb fv. érték felé mutat, diffúziós áramlás a kisebb sűrűség felé mutat, de elektron negatív töltésű ezért lesz Jn pozitív!

## Slide 35: A teljes áramsűrűség
Einstein összefüggés
Termikus feszültség
Notes: E és D különböző hatások, DE azt mutatja, hogy milyen könnyen kényszeríthető mozgásba a töltéshordozó

## Slide 36: Generáció, rekombináció
Élettartam: az az átlagos idő, amit egy elektron a vezetési sávban tölt
  értékét szennyezők befolyásolják (rekombinációs centrumok, tiltott sávban megengedett állapotok jelenléte)
  Egy e- élettartama n, akkor dt idő alatti rekombináció vsz. dt/n
rekombinációs ráta: r [1/m3s]
n, p
1 ns … 1 s
egységnyi idő, egységnyi V
Egységnyi idő alatt, egységnyi térfogaton rekombinálódott töltéshordozók száma

## Slide 37: Generáció, rekombináció
Élettartam: az az átlagos idő, amit egy elektron a vezetési sávban tölt
  értékét szennyezők befolyásolják (rekombinációs centrumok, tiltott sávban megengedett állapotok jelenléte)
generációs ráta: g [1/m3s]
rekombinációs ráta: r [1/m3s]
n, p
1 ns … 1 s
Notes: n0 egyensúlyi elektronsűrűség

## Slide 38: Folytonossági egyenlet
Hogyan változik a töltéshordozók száma az időben?
Notes: Kérdés hogyan változik egységnyi térfogatban N az elektronok száma? J/-q = elektronok száma

## Slide 39: Folytonossági egyenlet
Notes: Ezek a diffúziós egyenletek, egy helytől és időtől függő parciális differenciál egyenletek. Központi szerepük van a félvezető eszközök elméletében!

## Slide 40: Példa a diffúziós egyenlet megoldására
p
Homogén p adalékolású szilícium tömb
Állandó áramsűrűséggel elektronok injektálva
Diffúzióval haladnak (E=0), miközben rekombinálódnak
Stacioner állapot (dn/dt=0)
Milyen a beinjektált kisebbségi töltéshordozók n(x) eloszlása?
Átlagosan milyen mélységig hatolnak be, mielőtt rekombinálódnak?
0
0
d2/dx2

## Slide 41: Példa a diffúziós egyenlet megoldására
Elektronok vezetnek
Lyukak vezetnek
A stafétát (áramvezetést) rekombináció révén adják át a lyukaknak
Elektronokat injektálunk a p-típusú anyagba
Valamilyen statisztikát követ az elektronok élettartama, átlagos élettartam:
n
Fém
p
Fém
p

## Slide 42: Példa a diffúziós egyenlet megoldására
p
diffuziós hossz
p
0
0
d2/dx2
Termikus egyensúlynak megfelelő generációs ráta modellje a p típusú anyagban
Notes: Ln átlagos távolság, ameddig elektron bediffundál p-be. 20um

## Slide 43: Ugyanez felírható lyukakra is: