## Slide 1: MIKROELEKTRONIKA, VIEEAB00
A pn átmenet működése: Dióda karakterisztikák

## Slide 2: Dióda karakterisztikák
Dióda nyitó/záróirányú működése
Az ideális diódakarakterisztika
Másodlagos hatások

## Slide 3: Dióda nyitóirányú működése
Pozitív (nyitóirányú) külső U hatására
  csökken a potenciállépcső, így csökken a térerősség a tértöltés-rétegben
  emiatt felborul az áramegyensúly: diffúziós áram túlsúlyba kerül, e- diffundál n rétegből p oldal felé
Mindkét oldal többségi töltéshordozói diffúzióval haladnak/injektálódnak a másik oldal felé
e- felhalmozódnak p oldalon (átmenet közelében)
diffúziós töltés megjelenik LD–vel összemérhető (10um) távolságban
Notes: Már 0.6…0.8V feszültségnél eléri 0.1…1 A / mm2 értéket!

## Slide 4: Dióda nyitóirányú működése
Diffúziós töltés felhalmozódása:
  csökken a kiürített réteg mentén a grad(n)  csökken az e- áram a kiürített rétegben
  p oldalon grad(n), így átjutott e- távoldó mozgás (diff. áram) az átmenettől a kontaktus felé
  addig növekszik diffúziós töltés, amíg a két áram egyenlő nem lesz
Ez az egyensúlyi áram határozza meg a PN átmenet áramát!
  Megj: A kiürített réteg egyensúlyi áramát (diff., sodródási) nem befolyásolja jelentős mértékben ez a megjelenő makroszkópikus áramösszetevő! (kb. 0.1%)
Notes: Már 0.6…0.8V feszültségnél eléri 0.1…1 A / mm2 értéket!

## Slide 5
e- áram szerepét fokozatosan a lyukak veszik át!
Szélesbázisú struktúra
  p oldalra jutott minden e- rekombinálódik a p oldalon
Keskenybázisú struktúra
  p réteg vastagsága kisebb, mint diffúziós hossz, az e- csak egy része rekombinálódik
Dióda nyitóirányú működése
Áramvezetés szempontjából semmi különbség!
Lyukakat kontaktustól PN átmenetig térerő mozgatja
  nyitófesz egy kis része esik itt
  Lyuk többségi töltéshordozó p oldalon!
  e- esetén ez a térerő okozta sodródási áram elhanyagolható!

## Slide 6: EMLÉKEZTETŐ - Diffúziós egyenlet megoldása
p
Notes: Ln átlagos távolság, ameddig elektron bediffundál p-be. 20um

## Slide 7: Az ideális dióda karakterisztika
Notes: 1D vizsgálat, stac. állapot, térerő 0, kis áramsűrűség!

## Slide 8: Az ideális dióda karakterisztika
I0 a kisebbségi hordozó sűrűséggel arányos!
I0

## Slide 9: Az ideális dióda karakterisztika
PÉLDA
Egy Si dióda telítési árama I0=10-13 A.
Mekkora a nyitófeszültség, ha az áram 10 mA?
PÉLDA
Mennyivel kell a nyitó feszültséget növelnünk ahhoz, hogy a nyitó áram tízszeres legyen?

## Slide 10: Másodlagos jelenségek
Soros ellenállás
Generációs áram
Letörési jelenségek (később)
Rekombinációs áram (csak említjük)

## Slide 11: Másodlagos jelenségek
A soros ellenállás
Nagy áramoknál jelentkezik. Oka:
Megoldás: epitaxiális szerkezet

## Slide 12: Másodlagos jelenségek
A soros ellenállás
Számítsuk ki a dióda soros ellenállását a 100oC karakterisztika alapján!
PÉLDA
U
I

## Slide 13: Másodlagos jelenségek
A generációs áram
A záró tartományban elvileg
amiből pA nagyságrend adódna.
A tapasztalat:

## Slide 14: Másodlagos jelenségek
A rekombinációs áram
A nyitó tartományban fellépő, kis áramoknál jellemző jelenség
A jelenség indirekt sávú félvezetőkre az ún. Shockley-Read-Hall modell alapján jól leírható.
UF
log IF
~ exp(U/UT)
~ exp(U/2UT)
m: nem-idealitási faktor 1..2 között

## Slide 15: Dióda kapacitásai
Tértöltés kapacitás
Diffúziós kapacitás

## Slide 16: A dióda kapacitásai
Tértöltési kapacitás
a záró tartományban domináns
Diffúziós kapacitás
csak a nyitó tartományban van
Értelmezés: differenciálisan, adott nyitóáram/feszültség mellett

## Slide 17: A dióda kapacitásai
A tértöltés kapacitás

## Slide 18: A dióda kapacitásai
A diffúziós kapacitás
Hol vannak a szemben álló töltések?

## Slide 19: A dióda kapacitásai
A diffúziós kapacitás
Káros! Lassítja a működést.
Csökkenthető:  csökkentés, keskenybázisú dióda

## Slide 20: A dióda kapacitásai
PÉLDA
Számítsuk ki a Si dióda tértöltési kapacitását, ha a kiürített réteg szélessége 0,33 m és a dióda felülete 0.02 mm2.
Számítsuk ki a diffúziós kapacitást ha a dióda árama I=1 mA és ha =100 ns.

## Slide 21: A dióda kapacitásai
Nagyságrendek:
CT 1-10 pF
CD nF-ok
(egy kisteljesítményű diódára)
Hasznosítás:
CT rezgőkör hangolás,
erősítés mikrohullámon
CD --

## Slide 22: Munkapont
DC munkapont szerkesztése
Munkaponti linearizálás, kisjelű működés
Differenciális ellenállás, kapacitás
Modellek

## Slide 23: A munkapont
Karakterisztika: a dióda egyenlet által meghatározott, összetartozó áram-feszültség értékek, amelyek a működés közben előfordulhatnak.
Valós működés közben egy dióda vagy bármely más nemlineáris elem a karakterisztika egy adott pontjában működik – ez a munkapont.
A munkapontot a diódát befoglaló áramkör elemei is meghatározzák.

## Slide 24: A munkaegyenes szerkesztése
A probléma: egy lineáris és egy nemlineáris elem soros kapcsolása
Grafikus megoldás
U+
I
U
U+/R
UD
UR
I=UR/R
U+
R
UD
I=UR/R

## Slide 25: A munkaegyenes szerkesztése
Hogyan változik a munkapont, ha az U+ telepfeszültséget növeljük?
A munkaegyenes önmagával párhuzamosan eltolódik
U+
I
U
U+/R
UD
UR
U+
R
UD
I=UR/R

## Slide 26: A munkaegyenes szerkesztése
Hogyan változik a munkaegyenes, ha R változik?
Elfordul az U+ pont körül: változik a meredeksége
U+
I
U
U+/R
U+/R2
U+/R1
U+
R
UD
I=UR/R

## Slide 27: A dióda nagyjelű helyettesítőképe
Ilyen a számítógépi dióda-modell topológiája.
Kellenek még:
modell egyenletek (pl. I=I0(exp(U/UT)-1)
modell paraméterek (pl. I0, rs, stb.)

## Slide 28: Munkaponti linearizálás
linearizálhatjuk
Kis változások esetére a munkapontban linearizálhatjuk a karakterisztikát
U+
R
UD
I=UR/R
U+
I
U
U+/R
UD
UR
I=UR/R

## Slide 29: A dióda kisjelű működése
M
A munkapont fogalma
IM
IM
I
U
u(t)
u1
t
i1
i1
i(t)
t
Kisjelű:
linearizált vizsgálat, a váltakozó komponensre
Meddig kisjelű?
rdiff munkapont függő!

## Slide 30: A dióda differenciális ellenállása
Nyitó tartomány, I >> I0 :
Ha a soros ellenállással is számolunk:

## Slide 31: A dióda differenciális ellenállása
PÉLDA
Egy dióda soros ellenállása 2 Ohm. Számítsuk ki a differenciális ellenállását az I=1 mA, 10 mA, 100 mA munkapontokban!

## Slide 32: A dióda kisjelű helyettesítőképe
Az elemek munkapont-függőek!
Emlékeztető:

## Slide 33: Hőmérséklet- függés

## Slide 34: A működés hőmérsékletfüggése
A karakterisztika erős hőmérsékletfüggést mutat.
Ennek oka: a kisebbségi töltéshordozók koncentrációjának hőmérsékletfüggése.
  Nyitó feszültség: UF adott IF esetében kb. 2 mV-tal csökken 1C hőmérsékletemelkedés hatására
    lineáris hőmérsékletfüggés nagy tartományban: hőmérsékletmérésre alkalmas
  Záró feszültség: IR adott UR esetében kb. 7-10%-kal változik 1C hőmérsékletváltozás hatására
    (10 C-onként duplázódik)

## Slide 35: Emlékeztető:
7.5% / oC
15% / oC
Irek/Idióda-t majd kísérletileg is megvizsgáljuk

## Slide 36: A működés hőmérsékletfüggése
Nyitó tartomány:
Záró tartomány:
Si diódánál IR ~ ni  1,15  1,075  7,5 %/oC

## Slide 37: A működés hőmérsékletfüggése
Nyitó tartomány:
PÉLDA
U=700 mV, Si, dU/dT=?
Vessük össze a karakterisztikával!

## Slide 38: A munkapont hőmérsékletfüggése
IM
UD
I
U
IM
UD
UD
kb. -2mV/oC
Kényszerített áram mellett a pn átmenet nyitófeszültsége nagyon jó hőmérséklet-érzékelő...
Az érzékenység enyhén függ az IM munkaponti áramtól.
Ezt majd kísérletileg is megvizsgáljuk

## Slide 39: A dióda kapcsoló működése

## Slide 40: Diódás vágó áramkörök
De itt a diódát ideálisnak tekintettük!
Mi változik, ha nem az?
Uki(t)=
0, ha Ube(t)  0
Ube(t), ha Ube(t)  0

## Slide 41: Diódás vágó áramkörök
A bemeneti és a kimeneti feszültség kapcsolata:
Transzfer karakterisztika

## Slide 42: Diódás vágó áramkörök

## Slide 43: Dióda záróirányú működése
negatív (záróirányú) külső U hatására
  növekszik a potenciállépcső, így növekszik a térerősség a tértöltés-rétegben
  emiatt felborul az áramegyensúly: sodródási áram túlsúlyba kerül, e- sodródása n oldal felé!
Mindkét oldal kisebbségi töltéshordozóinak sodródása a másik oldal felé!
e- koncentrációja lecsökken a p oldalon (átmenet közelében)
PN átmenet nyelőként viselkedik kisebbségi töltéshordozókra!
Notes: Már 0.6…0.8V feszültségnél eléri 0.1…1 A / mm2 értéket!

## Slide 44: Dióda záróirányú működése
Záró irányú áram nagyságát a töltéshordozó generáció sebessége határozza meg
  p oldalon az e- „utánpótlást” a generáció sebessége hat. meg.
  Si-ben ~1010…1012 töltéshordozó (másodpercenként, 1 cm3) LASSÚ
  Záróirányú áram nA nagyságrend!
UR nem befolyásolja IR-t!
Generáció nem függ az átmenetben uralkodó E-től!
+ másodlagos effektus generáció!
Notes: Már 0.6…0.8V feszültségnél eléri 0.1…1 A / mm2 értéket!

## Slide 45: Tranziens jelenségek
Gyors átkapcsolás a nyitó tartományból a záróba:
a kapacitások miatt a dióda még véges ideig vezet.
Ez a záróirányú feléledési jelenség.

## Slide 46: Záró irányú feléledés
Záróirányú feléledési idő Reverse recovery time
trr
(2-3 ns egy gyors diódára)
Notes: IR kihúzó áram, TS tárolási idő alatt UR/R, diff kapacitás kisütése, Diódán még nyitó irányú feszültség!
Tf esési idő – n0 már egyensúlyi kisebbségi koncentráció, maradék töltés is távozik,

## Slide 47: A dióda tranziens működése
A diffúziós egyenlet:
Ebből számoltuk n(x,t)-t
Egyszerűsítsünk:
n(x,t) helyett
a QD(t)
diffúziós össztöltéssel számoljunk!

## Slide 48: A dióda tranziens működése
A töltésegyenlet
Az áram két dologra fordítódik:
rekombináció pótlása
töltés növekmény/fogyás

## Slide 49: Letörési jelenségek
Lavina letörés
Zener átütés

## Slide 50: Letörési jelenségek
Oka két fizikai jelenség egyike:
Lavina letörés
Zener átütés
Notes: Letörésnél az áramot csak a soros ellenállás korlátozza! Nagy áram – nagy P – nagy T!!!!

## Slide 51: A lavina letörés
M a sokszorozási tényező
UL a gyengébben adalékolt oldaltól függ:
(m ~ 3)
Emax növekszik gyengébben adalékolt oldal nagyobb adalékolásával!
Notes: Ütközéses ionizáció – PN átmenet térerőssége felgyorsítja a záróáramot szállító töltéshordozókat – ütköznek kristályrács atomjaival – vegyértéksávból kiszakítanak újabb elektronokat – e- lyuk pár keletkezik - az tovább gyorsul lavinaszerűen újra…!
Ionizációs együttható – egységnyi út befutása során mennyi a vsz. hogy e- lyuk párt generál (ionizál)?

## Slide 52: A Zener letörés
Fizikai ok:
az alagúthatás
Notes: Megengedett E sávok mind p mind n oldalon, L maximum 10..15nm, véges valószínűség az alagúteffektusra a potenciálgáton át!

## Slide 53: Letörési jelenségek
Szilíciumnál 6V alatt Zener, fölötte lavina.
UL~N-1
UL~N-0.7
A két mechanizmus összehasonlítása

## Slide 54: Letörési jelenségek
Felhasználás: a Zener-dióda
Feszültség referencia
Feszültség stabilizálás (kis fogyasztásnál)

## Slide 55: Letörési jelenségek
A Zener diódák hőmérséklet függése
A legjobb: az 5V körüli dióda
(Si diódáról van szó)
Notes: 5.6 4.7 sorba szinte T független – több párh. Nagyobb áram (önmelegedés, stb)

## Slide 56: Gyakorlati kérdések
Kivitel
Adatlapok

## Slide 57: A diódák gyakorlati kivitele
Kisáramú
Nagyáramú
(Az integrált áramköri kivitelről majd később beszélünk)
Furat/felület szerelt? Hőtechnikai kérdések!
Notes: Teljesítménytől függ! 100W elvezetése nehéz ügy! TÁBLA Rth! SMD! MagicCard T mérés! Cth pici legyen!

## Slide 58: Az adatlapok
Notes: BAF 172 – A Ge, B Si, C vegyületfélvez + mire való (frekvencia, alkalmazási terület, sugárzásra érzékeny eszköz, Zener, stb.)

## Slide 59
Az adatlapok

## Slide 60
Az adatlapok

## Slide 61
0  100 oC
6,5  1200 nA
(1200/6,5)^0.01=1.054
5,4 %/oC
Az adatlapok

## Slide 62
Az adatlapok

## Slide 63: A dióda szimulációs modellje
Modell egyenletek:
A dióda nagyjelű, nemlineáris modellje:
Modellparaméterek: I0, m, CT0, rs, …
Modell egyenletek a szimulációs program kódjába építve!
Modellparaméterek katalógus fájlból!
Notes: Modellegyenletek több típusú diódához is, különbség modellparaméterek – adatlapjából vagy mérésekből DE általában gyártó rendelkezésünkre bocsájtja!