## Slide 1: Haladó SPM alkalmazások
Dr. Bonyár Attila
bonyar@ett.bme.hu
Budapest, 2015.05.04.

## Slide 2: Áttekintés
Nanolitográfia
Nanodispensing
Konzol mátrixok (cantilever arrays)
4. Erőmérés
5. Nanoshaving/nanografting
6. Szub-molekuláris képalkotás (kémiai kötések)

## Slide 3
1. Nanolitográfia
Az AFM tűvel nanométeres változtatásokat hozhatunk létre a felület mintázatában/szerkezetében
Kölcsönhatás módja alapján:
feszültség indukált
mechanikailag indukált
kémiai depozíció
Mintázat jellege alapján:
vektoros (vonalakból)
pontmátrix (pontokból)
Feszültség indukált:
potenciál a tű és a minta közé,
az átfolyó áram hatására változik
a felület tulajdonsága,
pl: szilícium anódikus oxidációja
pl 2: titán vékonyréteg oxidációja
előfeszítés
litográfia iránya
(Zhores Alferov 2000 fizikai Nobeldíjas portréja, titán vékonyréteg felületen)

## Slide 4
1. Nanolitográfia
Mechanikailag indukált (karcolás):
a tű nyomóerejének növelésével,
puhább anyagokba lehet karcolni,
külön litográfiai szoftverek, .jpg .bmp
fájlokból karcolás.
Karcolás fotorezisztbe (pl. SU-8)
A BME-ETT kiírás karcolása polikarbonát felületre

## Slide 5
1. Nanolitográfia
Kémiai depozíció:
a tű felületére előzetesen felvisszük a kémiai anyagokat (pl. mártogatás, DPN dip-pen nanowriting),
lyukat fúrunk a tű belsejébe -> folyamatos adagolás (nanodispensing),
széles alkalmazhatóság (tiolok aranyra immobilizálása, fehérjék, nanorészecskék oldószerben (glicerin).

## Slide 6
1. Nanolitográfia
Példa: direkt nanoírás és marás kombinációja (Agarwal 2012):
30 nm arany Si <111> felületen,
alkántiol SAM (self assembled monolayer) létrehozása DPN-el,
arany elektrokémiai marása a SAM által nem maszkolt területekről,
eredmény: nano méretű padek és vezetékezés létrehozása.
A DPN illusztrációja
A SAM létrehozása után
Az arany eltávolítása után
Nanovezeték szélessége ~100 nm

## Slide 7
2. Nanodiszperzálás
Nanodispensing (NADIS)
Meg tudjuk-e valósítani AFM-el femto- vagy akár attoliterek szabályozott elosztását?
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique

## Slide 8
2. Nanodiszperzálás
NADIS AFM tű konstrukciók
Standard SiNi AFM tű
FIB (fókuszált ionnyaláb) megmunkálás,
apertúra és mintatartó kialakítása.

## Slide 9
2. Nanodiszperzálás
Példa 1: fluoreszcens jelöléssel ellátott fehérjék glicerinben
bal: optikai mikroszkóppal, a felvitel után.
jobb: fluoreszcens mikroszkóp, szárítás után
Példa 2: 20 nm átmérőjű polisztirén nanoszemcsék glicerinben
bal: optikai mikroszkóppal, a felvitel után.
jobb: AFM kép a szárítás után.

## Slide 10
2. Nanodiszperzálás
5 attoliter depozíciója

## Slide 11
2. Nanodiszperzálás
A tű integrálása zárt mikrofluidikai rendszerbe (mikrofabrikáció)
A probléma az, hogy nyitott rendszerben csak olyan folyadékokkal lehet dolgozni, amik nem párolognak (pl. glicerin) -> zárt rendszer
A mikrofabrikáció technológiai lépései
A tű hegyének lyukasztása FIB-el

## Slide 12
3. Konzol mátrixok
Piezorezisztív elhajlás mérés
Kiolvasás – pl. Wheatstone híd
Piezorezisztív AFM chip

## Slide 13
3. Konzol mátrixok
Alternatív megoldás feszültség vezérelt áramforrás
Vout csak DR-től függ,
a felülettől távol hangolható -> nem törik le a tű,
3x3 és 4x4 mátrixok.

## Slide 14
3. Konzol mátrixok
Alkalmazás 1) széles minták vizsgálata
emberi kötőszöveti sejtek (fibroblast),
konstans magasság módban
Két kép összeillesztése átlapolódó mérési tartomány mellett

## Slide 15
3. Konzol mátrixok
Alkalmazás 2) 16 csatornás párhuzamos képalkotás
mikromegmunkált szilícium felület,
konstans magasság üzemmód, folyadék alatt,
a háttérben az optikai mikroszkópos kép látható.

## Slide 16
3. Konzol mátrixok
Alkalmazás 2) 16 csatornás párhuzamos képalkotás
a zoomolás is párhuzamos a 16 csatornára.

## Slide 17
4. Erőmérés
A pont-spektroszkópia és a nyomóerő szabályozása
Hooke törvénye:
A nyomóerő szabályozása:
Ahol: F: erő [nN], k: rugóállandó [nN/nm], x: Z riányú kitérés [nm], R: a tű és a felület jellemző rugalmassága [nm/mV], Usp: setpoint (referencia) feszültség [mV]

## Slide 18
4. Erőmérés
Megfordítva: erőmérés (force spectroscopy)
vonzó vagy taszító erők mérése az AFM tű és felületek között,
molekulák között,
sejtek között.
Példa biotin-sztreptavidin kötőerő mérése:
legerősebb nem kovalens kötés,
adhéziós erő mérése,
160 pN periodicitás!

## Slide 19
4. Erőmérés
Sejtek vizsgálata pl. rákos sejtek felismerése
Kontaktálás
Adhézió
Kötés felszakadása
Tumor
Normál
Komplex erőgörbék elemzése
Statisztikai analízis
Notes: Sok statisztikai eredmény kell -> ezért jó a 2D cantilever mátrix
Tumoros sejtek puhábbak és kevésbé tapadnak egymáshoz.

## Slide 20
4. Erőmérés
Fehérjék háromdimenziós szerkezetének vizsgálata
Multimoduláris fehérjék szerkezetének kibontása és a kötőerő mérése
Massimo Sandal, 2008 PhD thesis

## Slide 21
4. Erőmérés
Fehérjék háromdimenziós szerkezetének vizsgálata
I27 emberi titin (ceruzarajz)
Massimo Sandal, 2008 PhD thesis

## Slide 22
5. Nanoshaving / Nanografting
DNS nanoborotválás (nanoshaving)
Az eljárás elve: a felületre felvitt DNS réteg eltávolítása a pásztázó tű nyomásának növelésével
Keresztmetszeti analízis
Forrás:
M. Castronovo
2008

## Slide 23
5. Nanoshaving / Nanografting
Nanobeültetés esetén a leborotvált területre egyből új molekulákat kötünk

## Slide 24
5. Nanoshaving / Nanografting
Forrás:
M. Castronovo
2008

## Slide 25: 5. Nanoshaving / Nanografting
Technológiai probléma: a nanoborotváláshoz atomian sima felület (arany vékonyréteg szükséges !
Atomian sima arany előállítási lehetőségei:
epitaxiális rétegnövesztéssel, pl. szilíciumra, MICA-ra, vagy zafírra,
PVD-vel létrehozott réteg hőkezelése,
MICA-transzfer technológia.
Epitaxiális arany MICA-n (kereskedelmi forgalomban)
Hőkezeléssel létrehozott teraszok MICA-n

## Slide 26: 5. Nanoshaving / Nanografting
A MICA (csillám) replika készítés transzfer-technológiája
Forrás: M. Hegner, P. Wagner - 1993
MICA-replika
200 nm Au
Ra: 0.108 nm (saját kép)
Cél: Közel atomi simaságú (kis felületi érdességű) arany vékonyréteg előállítása

## Slide 27: 5. Nanoshaving / Nanografting
Kontact-AFM képek (Veeco diInnova, saját)
d=~1nm
A rétegvastagság lemérése + a DNS lánc elvi hosszának ismerete -> orientáció meghatározása
@ 20 bázis
Nanoborotválás a gyakorlatban (saját képek)
Elvi hossz: 20 bázis x 0,33 nm/bázis = 6.6 nm

## Slide 28: 5. Nanoshaving / Nanografting
Tapping-AFM kép
~2.5 nm
A nyomóerő szerepe – megoldandó problémák
Arany borotválása
~20 nm
Helytelen nyomóerő:
réteg összenyomás
DNS akkumuláció
„arany borotválás”
Problémák:
rugóállandó,
scanner
pozícionálási hiba.
28

## Slide 29: 6. Szub-molekuláris képalkotás
http://www.myscience.cc/wire/scientists_capture_first_images_of_molecules_before_and_after_reaction-2013-berkeley
Egy korábbi cikk „Tényleg úgy néznek ki a molekulák, ahogy az iskolában tanultuk” címmel:

## Slide 30: 6. Szub-molekuláris képalkotás
Mi kell ehhez?
non-contact AFM mód,
ultranagy vákuum (>10-8 Pa),
extrém kis hőmérséklet (4 K),
atomian hegyes AFM-tű (CO végződés).
szén
oxigén
http://www.zurich.ibm.com/st/atomic_manipulation/pentacene.html
Pentacén molekula

## Slide 31
Ellenőrző kérdések:
1. Milyen SPM litográfiai módszereket ismer (felsorolás jelleggel)? Egyet mutasson be részletesen.
2. Milyen előnyei vannak a piezorezisztív elvű konzolmátrixok alkalmazásának?
3. Hogyan szabályozható a felület és a tű között ható erő kontakt üzemmód esetében?
4. Milyen alkalmazási területeit ismeri a pont-spektroszkópiás erőmérésnek (force spectroscopy)?
5. Röviden ismertesse a DNS nanoborotválás/nanobeültetés (nanoshaving/nanografting) működési elvét.