## Slide 1: IC sztori
Dr. Mizsei János
www.eet.bme.hu

## Slide 2
Források:
https://www.richis-lab.de/
http://www.ieee-virtual-museum.org
https://www.righto.com/2020/04/inside-am2901-amds-1970s-bit-slice.html
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2076-3417%2F12%2F1%2F308&psig=AOvVaw3bIDh9gh0nf5KJeabg5r0o&ust=1730372607633000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCMjYh7v6tYkDFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.mdpi.com/2076-3417/12/1/308
https://static1.makeuseofimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Moores-Law-Graph.jpg
https://www.researchgate.net/publication/342850039/figure/fig4/AS:11431281207811030@1701350596274/Technology-roadmap-in-developing-PME-chips.jpg
https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2023/2023IRDS_Perspectives.pdf
https://www.nereidh2020.eu/system/files/files/workshops/GWS2/170407_NEREID_GWS2_05_public_IRDS_Gargini_NEREID_Out.pdf

## Slide 3
Az epitaxiális planár tranzisztor kifejlesztése
(1963) személyes élmény
n+

## Slide 4
Geoffrey Dummer,
25 February 1909 –
9 September 2002
In 1952 he became one of the first people to speak publicly on the topic of integrated circuits, presenting his conceptual work at a conference in Washington, DC. As a result, he has been called "the prophet of the integrated circuit".
Jack Kilby
November 8, 1923 -June 20, 2005
Robert Norton Noyce December 12, 1927 - June 3, 1990
http://www.ieee-virtual-museum.org
HK. Lehovecz (szigetelés pn átmenettel)
R. N. Noyce (vezetékezés párologtatott
fémréteggel)
R. N. Noyce, G. E. Moore (planáris technológia)

## Slide 5
„Rákapcsoltuk a tápfeszültséget, és az áramkör 1,3 MHz-en, körülbelül 0.2 V amplitúdóval azonnal oszcillálni kezdett”
1958 szeptember 12

## Slide 8
Az epitaxiális planár tranzisztor
tömeggyártható , több száz db/szelet -> olcsó
nagyon egyformák (főleg az azonos szeletről származók)
nagyon jó paraméterek (v.ö. ötvözött germánium tr.)
a technológia szinte kínálja az integrálást
ami szinte azonnal be is következik
Tudományos háttér: a diffúzió elmélete

## Slide 9: A technológiai lépéssor, „standard bipolar technology”
A (p++) <111> orientációjú hordozóba
eltemetett réteg (n+) készül (diffúzió, oxid ablakon keresztül, *1 maszk)

## Slide 10: A technológiai lépéssor
Epitaxiális réteg növesztése (n)
a teljes felületre, oxidmarás után

## Slide 11: A technológiai lépéssor
Szigetelő (p+) tartományok kialakítása oxid ablakon keresztüli diffúzióval, *2 maszk

## Slide 12: A technológiai lépéssor
Bázisréteg (p) diffúziója, oxid ablakon keresztül,
*3 maszk

## Slide 13: A technológiai lépéssor
Emitter (és kollektor) diffúziója (n+), oxid ablakon keresztül, *4 maszk

## Slide 14: A technológiai lépéssor
Oxid ablak kinyitása a kontaktus területeken,
*5 maszk, fémezés,
fém kimarása, *6 maszk
n+

## Slide 15: MOS technológia: a kezdetleges Al vezérlőelektródás MOS
S G D
N hordozó
Fém
SiO2
Si
*összesen 4 maszkkal elkészíthető
átlapolások
VLSI áramkör is készült belőle korai kvarcórák meghajtására

## Slide 16
Vastag (field) oxid növesztése
1.Ablaknyitás az aktív zóna felett, implantáció VT beállítására (*1 maszk)
2.vékony (gate) oxid növesztés
Aktív zóna: a tranzisztorok és a diffúzióból kialakított összeköttetések területének összessége
(ahol áram folyhat a félvezetőben)
Poliszilicium gate-es önillesztő MOS technológia

## Slide 17: Poliszilicium gate-es önillesztő MOS technológia
  3.Ablaknyitás a gate oxidba (*2 maszk)
  a bújtatott kontaktusok számára
  (= kontaktus a félvezető és a poliszilícium között)
  Ez a technológiai lépés el is maradhat.

## Slide 18: Poliszilicium gate-es önillesztő MOS technológia
4. Poliszilicium felvitele a teljes felületre majd mintázása (*3 maszk)

## Slide 19: Poliszilicium gate-es önillesztő MOS technológia
5. Ablaknyitás az aktív zóna felett és diffúzió esetleg ionimplantáció: a gate és a vastag oxid maszkol, a bújtatott kontaktus nem!
6. Szigetelés az egész felületen (általában PSG = foszfor-szilikát-üveg)
7. Ablaknyitás (*4 maszk) a szigetelőn (a poliSi vagy a diffúzió fölött a kontaktusokhoz)

## Slide 20: Poliszilicium gate-es önillesztő MOS technológia
  8.Fémbevonat és vezetékmintázat kialakítása (*5 maszk)
  9.(6-7-8) ismétlődik a vezetékezés számának megfelelően (minden vezetékezés újabb maszkpárost igényel)

## Slide 21: A korszerű MOS technológia: lokális oxidációval
  0. lépés: Az aktív terület oxidáció (és p+ diffúzió vagy implant) elleni védelme Si3N4 réteggel, ezután p+ csatorna stop a nem aktív területekre, majd szelektív oxidnövesztés.
p+ csatorna stop
tartomány

## Slide 22: A korszerű MOS: CMOS

## Slide 23: MOS IC alkatrészek 4 MOS tranzisztor
Elektron-mikroszkópos felvétel
Felvétel optikai mikroszkóppal

## Slide 24
A bipoláris-MOS „versenyfutás”
kezdetben teljesen elkülönült elvek, elkülönült gyártástechnika
bipoláris: <111> (epitaxia), táp: 0-5V , oxid minőségre kevésbé érzékeny, sokat fogyaszt, gyors
MOS: <100> (állapotsűrűség), táp: 0-5V , 12, -5 , oxid minőségre nagyon kényes, energiatakarékos
dox->0 C-> ¥

## Slide 25: Bevezetés: mit kell “tudnia” egy kapuáramkörnek?
UBE2
UBE1
UBE3
UKI=f(UBE1,UBE2,UBE3)
UBE2
UBE1
UBE3
UKI=UBE1+UBE2+UBE3
UBE
UKI=UBE
Huzalozott “OR” kapu !

## Slide 26: Többszintű kapcsolás: kimenet-bemenet szétválasztása
UKI=UBE1UBE2
“AND” kapu
UBE2
UBE1
Az elválasztás túl jól sikerült: nem tudja fogadni a következő fokozat áramát !
A megoldás: + egy erősítő (inverter) =DTL (Diode-Transistor-Logic) “NAND” kapu
UKI=UBE1UBE2
UBE2
UBE1
A
B
Y=AB

## Slide 27
IBM 1401

## Slide 28
28
Electro-thermal integrated circuit: basic concept (TCL: thermally coupled logic) 1996, has not been worked out.

## Slide 29: Problems: low power gain, signal regeneration, fan-out. Something different is needed, instead of simple pn junctions!
Electro-thermal integrated circuit: basic concept (TCL: thermally coupled logic)
The forward voltage of silicon diodes (p-n junctions) decrease about a=2 mV/K at a constant forward current The early idea for thermal-electronic logic circuit (TELC) operates with p‑n junctions and control resistors. Either of input resistors is heated up, the output voltages decrease (NOR logic function).
to switch on the gate
avoid to thermal switch on the pn junction itself
to switch on the next gate
avoid to electrical switch on the pn junction itself
Previous next previous
previous next

## Slide 30: A bipoláris TTL NAND kapu
Y=AB
A
B
UCC= 5 V
+fázishasító, totem-pole kimenettel
5
UBE
UKI
multiemitteres tranzisztor
0.7 V
0.7 V

## Slide 31: A bipoláris TTL NAND kapu
Y=AB
A
B
UCC= 5 V
0.7 V
0.7 V

## Slide 32: A bipoláris TTL NAND kapu
Y=AB
A
B
UCC= 5 V
UBE =UCES0~0
UBE~0

## Slide 33
Bipoláris analóg és digitális integrált áramkörök
Az indulás: mA702, SN7400 (először csupa npn)

## Slide 34
ECL – emitter csatolt logika

## Slide 35: Az első „igazi” analóg IC p++ szigeteléssel, csupa npn tranzisztorral

## Slide 36
TTL NAND
később
Schottky TTL
A
A
A
A
B
B
B
B
Vcc
GND
Y
Y
Y
Y

## Slide 38
TTL NOR

## Slide 39: The Microelectronic Era
1965 - Moore's Law (observation): the number of components on an integrated chip had doubled yearly
the rate of doubling has only recently slowed to about every 18 months.

## Slide 42: Műveleti erősítő layout, alkatrész elrendezés
T1, T2: NPN, bemeneti differenciálerősítő
T3, T4: PNP, laterális
T5, T6, T7: NPN
V--: negatív táp.
V++: pozitív táp.
T10, T11, T13: PNP
laterális tranzisztorok
D1, D2: diódák
T16-17: NPN darlington
T19-21: egy zsebben 3 NPN tranzisztor
R1, R6: nagy ellenállások
R7: megnyomott ell.
R8, R9: kis ellenállások
T22: PNP vertikális
T23: NPN vertikális
(nagyáramúak)

## Slide 43
Understanding silicon circuits: inside the ubiquitous 741 op amp (righto.com)

## Slide 46
Fairchild 9040 bipoláris flip-flop

## Slide 47
I2L, egy reményteli zsákutca
0.6 V
0.1 V
Következő fokozat
I2L alapinverter

## Slide 48
Táplálás: laterális pnp áramgenerátorral
Vezérlés: a bázison független kollektorokról
Közös npn emitter a földelés
I2L, egy reményteli zsákutca

## Slide 49
I2L, egy reményteli zsákutca

## Slide 50
Házifeladat: I2L visszafejtés (reverse engineering)

## Slide 51
Tesla MH74S287 bipoláris programozható, csak olvasható memória

## Slide 53
6,1mm x 4,1mm, 0,8µm CMOS process

## Slide 54
CMOS
NMOS
copper
PMOS

## Slide 55
CMOS
NMOS
copper
PMOS
20 μm – 1968
10 μm – 1971
6 μm – 1974
3 μm – 1977
1.5 μm – 1981
1 μm – 1984
800 nm – 1987
600 nm – 1990
350 nm – 1993
250 nm – 1996
180 nm – 1999
130 nm – 2001
90 nm – 2003
65 nm – 2005
45 nm – 2007
32 nm – 2009
28 nm – 2010
22 nm – 2012
14 nm – 2014
10 nm – 2016
7 nm – 2018
5 nm – 2020
3 nm – 2022

## Slide 56: Trióda terhelésű és telítéses inverterek
UDD
UKI
UBE
UDD
UKI
UBE
UGG
VT
UGS
UGS
UDS
UDS
kicsi
nagy
Aránytípusú
inverterek

## Slide 57: MOS inverter kiürítéses terheléssel
A transzfer
karakterisztika
szerkesztése :
Aránytípusú inverter
UKI
UDS
UBE
UGS
UDD
=UBE
=UKI
UBE=UGS
UKI=UDS (driver)
Z 80, PC: 286
1
2
3
4
5
0
0
UDD
1
2
3
4
5
VT

## Slide 58: Potenciálok és munkapontok az átkapcsolás során
UKI
UDS
UBE
++UDD
UGSp
UDS
++UDD
ID
UBE
=UGSn =5
4
3
2
1
UBE-UDD
=UGSp =-5
-4
-3
-2
-1
UGSn
PC: 386
CMOS „TTL”

## Slide 59
VTn
UKI
UGS= UBE
UDD
VTp
VTn
UKI
UGS= UBE
UDD
VTp
Egymásbavezetés megszűnik, ha:
UDD<VTn+(-VTp), egyszerre csak az egyik tranzisztor vezethet, vagy egyik sem, ez a
nagy impedanciájú állapot:
UDD -(-VTp) < UBE < VTn
a kimeneten a feszültséget
nem a kapu kényszeríti.
Egymásbavezetés:
UDD>VTn+(-VTp)
a kimenetre a feszültség adott, valamelyik tranzisztor (vagy mindkettő) nyitva van.

## Slide 60
(power delay product), PDP: egy bit feldolgozásához szükséges energia
fJ
aJ
Ptd=W > kT ln2 termodinamikai korlát (zaj)
Ptdtd =DEDt > h/2p Heisenberg relació
CMOS
kT
egy bit, két stabil állapot
Jobb hűtés
[J/s]
TTL
ECL
I2L
pJ
PMOS
NMOS

## Slide 61
Intel 4004 (1971), az első egylapkás mikroprocesszor. Ez egy 4 bites központi egység (CPU), amelyet egy szilícium vezérlőelektródás PMOS integrációs (LSI) chipre gyártottak 10 μm-es csíkszélességgel.

## Slide 63
A 8008-at 10 μm-es szilícium vezérlőelektródás növekményes PMOS logikával valósították meg. A kezdeti verziók akár 0,5 MHz-es órajelen is működhettek.

## Slide 65
Am2901, ECL
1975-től

## Slide 67
A 8080-at N-csatornás (NMOS) növekményes tranzisztorokkal valósítják meg, terhelésként trióda tartományban működő tranzisztorokat használva, így a a logikai 0-5 V feszültségen kívül +12 V és -5 V feszültséget is igényel.
Magyarországon is reprodukálták a HIKI-ben (Híradástechnikai Kutatóintézet) !

## Slide 68
8086. Kiürítéses terhelésű nMOS áramkörrel valósították meg körülbelül 20 000 aktív tranzisztorral (29 000 az összes ROM és PLA helyekkel együtt). HMOS (high performance MOS) tranzisztorokkal készült, 3.5 mikrométeres csíkszélességgel, 1976-1979.
1981: 2 mikrométerrel,
majd CMOS változat 1.5 mikrométerrel

## Slide 70
UKI
UDS
UBE
++UDD
Technikai adatok
1.5 mikronos NMOS (később telepes eszközökhöz CMOS) technológiával készült, 134 000 tranzisztorból áll, órajel: 4 MHz és 25 MHz közötti órajelű modellek jelentek meg
a 6 MHz-es modell 900 000 utasítás per másodperc gyorsaságú volt
a 10 MHz-es 1,5 millió, 12 MHz-es pedig 1,8 millió utasítást képes egy másodperc alatt végrehajtani
16 bites adatbusz
24 bites címbusza max. 16 MB memóriát képes megcímezni (a 8086-os csupán 1MB-ot)
A 286-os processzor

## Slide 71
CMOS: kevesebb tápvezeték!

## Slide 72
A 386-os processzor
1986-2007, 275000 tranzisztor, CMOS, 12-40 MHz órajel, 1.5 μm - 1 μm csíkszélesség, 32 bit, 132 kivezetés

## Slide 73
A 386-os
processzor

## Slide 74: 486
Lapka: 12×6.75 mm, technológia1-0.6 mikrométer,16-100Mhz,32 bit, 1.2-1.6 millió tranzisztor, 2-3 rétegű fémezés, 1989-2007,

## Slide 75: Pentium
3.3 millió tranzisztor, 60 MHz - 300 MHz, technológia: 0.8 µm – 0.25 µm, „kávéforraló” , 1993-1999
Az Intelnek az FDIV hiba miatt kicserélt processzorok összességében 450 millió dolláros költséget okoztak - 1995-ben, amikor ezt az összeget a vállalat elkönyvelte, éves árbevételének 2,7 százalékát tette ki.

## Slide 76: Pentium
Core | Process | Clock rates | Release date
Katmai | 0.25 μm | 450–600 MHz | February 1999
Coppermine | 0.18 μm | 400 MHz–1.13 GHz | October 1999
Tualatin | 0.13 μm | 700 MHz–1.4 GHz | July 2001
Core | Process | Clock rates | Release date
Wolfdale-3M | 45 nm | 2.8–3.2 GHz | May 2009
Penryn-3M | 45 nm | 2.0–2.3 GHz | January 2009
Penryn-3M ULV | 45 nm | 1.3–1.5 GHz | September 2009
Penryn-L ULV 1 | 45 nm | 1.3–1.4 GHz | May 2009
Pentium III
Pentium III
„kivágták a rezet”

## Slide 77: Intel Core i9-14900KS HF: mivan benne?