## Slide 1: TRANZisztori: a tranzisztor és a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke
Dr. Mizsei János
www.eet.bme.hu

## Slide 2
Elektronikus Eszközök Tanszéke
Tranzisztor (bipoláris)
Előzményei (elkötelezett kutatók és ipari vezetők):
Egyesült Izzó kutatólaboratóriuma,
ME Vezetéknélküli Hiradástechnikai Tanszék
Előzményei (tudás, erőforrások):
kvantummechanika,
félvezetők,
térvezérelt eszköz szabadalom,
alapkutatásokra áldozott erőforrások .
Személyek: John Bardeen, Walter Brattain a kísérletezők, (1947-48) William Shockley, aki megmagyarázta.
Személyek: Lukáts Miklós (1957), Barta István (1958), Valkó Iván Péter (1958)
A kezdetek

## Slide 3
Az epitaxiális planár tranzisztor kifejlesztése
(1963) személyes élmény

## Slide 4
1957 (?)
Munkatársak száma
Termikus-elektromos mikrorendszerek, mikrofluidika
Félvezető világítástechnika
űrkorszak: Masat-1
Poppe András (2013)
Q épület (2010)
IC tokozások minősítése termikus elveken
Mikrorendszerek
Rencz Márta (2005)
Gazdasági megszorítások
Napelemek (Solar Klub)
Székely Vladimír (1990)
MEV katasztrófa
Számítógépes áramkörtevezés
Félvezetős kémiai érzékelők
Számítógépes eszközmodellezés
Tarnay Kálmán (1977)
Félvezető technológia, integrált áramkörök,
Termikus hatások, termikus szorzó
Elektronikus Eszközök Tanszék (1973) személyes élmény
Egyesült Izzó „szocialista szerződés”
V.2 épület. (1970)
Optikai hírközlés (lézer, fénytelefon építés)
Tranzisztorizált mérőműszer család
Elektroncsövek és Félvezetők Tanszék (1963)
St épület. Tranzisztor, diszkrét eszközök
Valkó Iván Péter
Elektroncsőtechnikai Tanszék,(1958)

## Slide 5: A „tranzisztor” jövője
„Jósolni nehéz, különösen ha a jövőről van szó”
Tranzisztor:
BiCMOS integrált áramköri technológia
a MOS (térvezérelt) és a bipoláris tranzisztor közeledése:
a küszöbfeszültség alatti tartományban termikus emisszió a potenciálgát fölött -> „bipoláris” (SS>60mV/dekád)
a hatékonyabb működés érdekében javított geometria -> Tri-gate „finfet”,
Bipoláris integrált áramkör fejlesztése.
MOS (CMOS) ICfejlesztése
BiCMOS IC kifejlesztése, MOS működés a küszöbfszültség alatt
javitott geometria: (SOI, vezérlés három oldalról, nanohuzal, mint bulk tartomány

## Slide 6: Javított geometria, javított (teljesen más) működési elv: vertikális nanoszálas alagút MOS tranzisztor
-probléma: termikus emisszió -> a tápfeszültség csökkentés
korlátja (a tiltott sávszélesség közel fele, 0.5-0.6 V)
-megoldás: a potenciálgát fölötti termikus emisszió elkerülése, áram alagút hatás útján, n+ forrás – p tömb – n+ nyelő helyett
n+ forrás – p (i) tömb – p+ nyelő ill. p+ forrás – n (i) tömb – n+ nyelő záróirányban (a korábbiakhoz képest ellentétesen) előfeszítve !
További előny: SS<60mV/dekád, nagyobb meredekség !!!
n+ forrás – p (i) tömb – p+ nyelő felülnézet
n+ forrás
p+ nyelő
vezérlőelektród
n+ forrás „i” p+ nyelő
vezérlőelektród
metszet

## Slide 7
Előzmények: „Gate-controlled” dióda
Vezérlőelektróda feszültséggel változtatható „adalékoltságú” dióda MOS méréstechnikai célokra a múlt század második feléből.

## Slide 8
Előzmények: alagút dióda (tunnel dióda)
Dióda
Zener dióda
Fordított dióda
Alagút dióda
Dióda diffúziós árama a potenciálgát fölött
Különféle dióda (p-n átmenet) karakterisztikák: jobbra tolódnak a növekvő adalékolás függvényében
Sávból sávba folyó alagútáramok korlátozott nyitó-záró feszültség tartományban
Többlet áram (csapdák hatása)

## Slide 9
Előzmények: alagút dióda (tunnel dióda)
V3
V1;V2<Wg/2q

## Slide 10
Alagút emisszió a kiürített rétegen keresztül
Termikus emisszió potenciálgát felett
p--
Bipoláris tranzisztor
n+pn/p+np
MOS tranzisztor
n+pn+/p+np+
Alagút (tunnel) MOS tranzisztor
n+p--p+/p+n--n+
0
0
0
+
+
++
++
+
--

## Slide 11
Bipoláris integrált áramkör fejlesztése.
MOS (CMOS) ICfejlesztése
Klasszikus MOS FET (áramgenerátor): Vds>Vgs-VT
Tunnel MOS FET (áramgenerátor): 0.3… > Vds > 0
Ids
Ids
Vds
V
I
Karakterisztikák:
Alagút dióda
CMOS inverter: a források összekötve adják a kimenetet, a nyelők a földön ill. a tápfeszültségen.

## Slide 13
‚‚ ’’
Összefoglalva
az alagút MOS egy „Gate-controlled” Zener dióda

## Slide 14: Termikus-elektromos elvű mikrorendszerek
Egy régi, működő ötlet: termikus szorzóáramkör (Dr. Székely Vladimír)
Egy régi (nem működő, saját) ötlet:
termikus elven működő logikai kapu

## Slide 15: Termikus-elektromos elvű mikrorendszerek
Alapelem: fonzisztor (fonon tranzisztor)
http://www.google.com/patents/WO2013160709A2?hl=hu&cl=en
Cross-bar telefonközpont relé helyett hőérzékeny ellenállásokkal:

## Slide 16: Termikus-elektromos elvű mikrorendszerek
Dióda helyett hőmérséklet érzékeny (VO2 SMT, MIT) ellenállás:
Chart: Hőmérséklet [°C]
Hűtés | 0.23096 | 0.23384 | 0.23707 | 0.24158 | 0.24273 | 0.24642 | 0.24735 | 0.2515 | 0.25312 | 0.25855 | 0.26155 | 0.26386 | 0.26882 | 0.27494 | 0.27805 | 0.28475 | 0.29064 | 0.29906 | 0.30865 | 0.31938 | 0.33104 | 0.35043 | 0.37929 | 0.41485 | 0.46852 | 0.56295 | 0.66431 | 1.006 | 1.5218 | 2.5585 | 4.7642 | 8.8713 | 15.025 | 22.9956 | 32.6852 | 42.3797 | 51.4407 | 60.2718 | 67.9384 | 74.4211 | 80.8319 | 86.714 | 92.6743 | 97.7398 | 102.6366 | 107.9585 | 113.1174 | 118.4701 | 123.7001 | 129.167 | 134.4848 | 140.1384 | 145.7454 | 151.4857 | 157.3217 | 162.8867 | 168.728 | 174.323 | 180.0753 | 185.8822

## Slide 17
Kisebbségi töltéshordozó diffúzió
Ballisztikus transzport a bázison keresztül
Bipoláris tranzisztor – fémbázisú tranzisztor analógia
Hőterjedés diffúzió útján hőfejlődés az smt-ben
MIT
MIT
MIT

## Slide 18
Laterális TELC (Thermal-Electric Logic Circuit) eszköz (inverter) bemeneti és kimeneti karakterisztikái
VO2
VO2
In
In
Out
Out
Ground
Ground

## Slide 19
TELC (Thermal-Electric Logic Circuit) kapcsolások
A TELC jellemzői:
a kapu alkatrészek száma = logikai bemenetek száma + 1 < CMOS
az információt egy rendszeren belül két állapot jeleníti meg (termikus, elektromos), hőterjedés és töltéstranszport egyaránt szerepet kap az információ továbbításában
kompatibilis a korábbi (CMOS) technológiákkal
az idegsejttel bizonyos mértékig analóg (neuromorf) felépítés és működés

## Slide 20
kedvező korösszetétellel, jó tudományos és infrastrukturális háttérrel, kiterjedt kapcsolatrendszerrel, mérsékelt, de határozott optimizmussal megyünk előre.
Van dolgunk:
Oktatás: mikroelektronika, mikrorendszerek, nanoelektronika, napelemek…
OTKA projektek: a TELC témát az NN 110867 sz. alatt támogatta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
EU projektek:
  Delphi4LED,
  EuroCPS,
  Fed4SAE,
  Smart4Europe
Ősszel a tudomány napjához kapcsolódva születésnapi ünnepséget tartunk, amelyre szeretettel várjuk azokat, akik kapcsolatban voltak velünk, vagy csak egyszerűen érdeklődnek irántunk!
A 60 éves EET jövője

## Slide 21
Jókívánságok: a „Mór” után a vörös téglafal mögött izgalmas dolgok vannak, lássuk!
Köszönöm a figyelmet!
????
???
??
??
?