## Slide 1: TRANZisztori: a tárgy névadó előadása
Dr. Mizsei János
www.eet.bme.hu

## Slide 2
Elektronikus Eszközök Tanszéke
Tranzisztor (bipoláris)
Előzményei (elkötelezett kutatók és ipari vezetők):
Egyesült Izzó kutatólaboratóriuma,
ME Vezetéknélküli Hiradástechnikai Tanszék
Előzményei (tudás, erőforrások):
kvantummechanika,
félvezetők,
térvezérelt eszköz szabadalom,
alapkutatásokra áldozott erőforrások .
Személyek: John Bardeen, Walter Brattain a kísérletezők, (1947-48) William Shockley, aki megmagyarázta.
Személyek: Lukáts Miklós (1957), Barta István (1958), Valkó Iván Péter (1958)
A kezdetek

## Slide 3
Félvezetők (átlagvegyérték: ~ 4)
Ge – Si – SiGe – SiC Elemi – Vegyület
GaAs CuO „kuprox”
InSb SnO2 gázérzékelő
AlP PbS tűs egyenirányító (galenit)
GaN
HgTe
ZnO
Kovalens kötés
Ionos kötés

## Slide 4
A Germánium történet: periódusos rendszerrel kezdődött.
Mengyelejev által 1871ben megjósolt új elem: az „ekaszilícium”= Germánium
Clemens Winkler fedezte fel 1886-ban, nem egészen véletlenül -> „tudomány”
1823-ban fedezte fel Jöns Jakob Berzelius
A Szilícium:

## Slide 5
Nem elég, ha „félvezető”, egykristályosnak kell lennie!
Egykristály húzó berendezés terve.
Egykristály húzó berendezés

## Slide 6
A családfából

## Slide 7
Az epitaxiális planár tranzisztor kifejlesztése
(1963) személyes élmény
n+

## Slide 9
A nagy bejelentés
tűk 50-250 mikrométerre
volfram, foszforbronz
N típusú, 10 ohmcm-es bázis
polírozás, oxidálás, oxidleoldás
Kollektor nagy záróáram impulzussal formálva

## Slide 10
Részletesen
Tűs (point contact), „ősanya”

## Slide 11
Nemcsak katalógust tudtak csinálni!
1948-53

## Slide 12
Rétegtranzisztor

## Slide 13
Rétegtranzisztor, „húzott”

## Slide 14
Rétegtranzisztor, ötvözött
Tudományos háttér: állapotdiagram

## Slide 18
Tudományos háttér: a diffúzió elmélete

## Slide 19
Az epitaxiális planár tranzisztor
tömeggyártható , több száz db/szelet -> olcsó
nagyon egyformák (főleg az azonos szeletről származók)
nagyon jó paraméterek (v.ö. ötvözött germánium tr.)
a technológia szinte kínálja az integrálást
ami szinte azonnal be is következik
Tudományos háttér: a diffúzió elmélete

## Slide 20
Bipoláris analóg és digitális integrált áramkörök
Az indulás: mA702, SN7400 (először csupa npn)

## Slide 21: A technológiai lépéssor, „standard bipolar technology”
A (p+) hordozóba
eltemetett réteg (n+) készül (diffúzió, oxid ablakon keresztül, *1 maszk)

## Slide 22: A technológiai lépéssor
Epitaxiális réteg növesztése (n)
a teljes felületre, oxidmarás után

## Slide 23: A technológiai lépéssor
Szigetelő (p+) tartományok kialakítása oxid ablakon keresztüli diffúzióval, *2 maszk

## Slide 24: A technológiai lépéssor
Bázisréteg (p) diffúziója, oxid ablakon keresztül,
*3 maszk

## Slide 25: A technológiai lépéssor
Emitter (és kollektor) diffúziója (n+), oxid ablakon keresztül, *4 maszk

## Slide 26: A technológiai lépéssor
Oxid ablak kinyitása a kontaktus területeken,
*5 maszk, fémezés,
fém kimarása, *6 maszk
n+

## Slide 27: Műveleti erősítő layout, alkatrész elrendezés
T1, T2: NPN, bemeneti differenciálerősítő
T3, T4: PNP, laterális
T5, T6, T7: NPN
V--: negatív táp.
V++: pozitív táp.
T10, T11, T13: PNP
laterális tranzisztorok
D1, D2: diódák
T16-17: NPN darlington
T19-21: egy zsebben 3 NPN tranzisztor
R1, R6: nagy ellenállások
R7: megnyomott ell.
R8, R9: kis ellenállások
T22: PNP vertikális
T23: NPN vertikális
(nagyáramúak)

## Slide 28
1957 (?)
Munkatársak száma
Termikus-elektromos mikrorendszerek, mikrofluidika
V.2 épület. lebontása (2022)
Félvezető világítástechnika
űrkorszak: Masat-1
Poppe András (2013)
Q épület (2010)
IC tokozások minősítése termikus elveken
Mikrorendszerek
Rencz Márta (2005)
Gazdasági megszorítások
Napelemek (Solar Klub)
Székely Vladimír (1990)
MEV katasztrófa
Számítógépes áramkörtevezés (IC)
Félvezetős kémiai érzékelők
Számítógépes eszközmodellezés
Tarnay Kálmán (1977)
Félvezető technológia, integrált áramkörök,
Termikus hatások, termikus szorzó
Elektronikus Eszközök Tanszék (1973) „személyes élmény”
Egyesült Izzó „szocialista szerződés”
V.2 épület. (1970)
Optikai hírközlés (lézer, fénytelefon építés)
Tranzisztorizált mérőműszer család
Elektroncsövek és Félvezetők Tanszék (1963)
St épület. Tranzisztor, diszkrét eszközök
Valkó Iván Péter
Elektroncsőtechnikai Tanszék,(1958)
Egyesült Izzó

## Slide 29: A „tranzisztor” jövője
„Jósolni nehéz, különösen ha a jövőről van szó”
Tranzisztor:
BiCMOS integrált áramköri technológia
a MOS (térvezérelt) és a bipoláris tranzisztor közeledése:
a küszöbfeszültség alatti tartományban termikus emisszió a potenciálgát fölött -> „bipoláris” (SS>60mV/dekád)
a hatékonyabb működés érdekében javított geometria -> Tri-gate „finfet”,
Bipoláris integrált áramkör fejlesztése.
MOS (CMOS) ICfejlesztése
BiCMOS IC kifejlesztése, MOS működés a küszöbfszültség alatt
javitott geometria: (SOI, vezérlés három oldalról, nanohuzal, mint bulk tartomány

## Slide 30: Javított geometria, javított (teljesen más) működési elv: vertikális nanoszálas alagút MOS tranzisztor
-probléma: termikus emisszió -> a tápfeszültség csökkentés
korlátja (a tiltott sávszélesség közel fele, 0.5-0.6 V)
-megoldás: a potenciálgát fölötti termikus emisszió elkerülése, áram alagút hatás útján, n+ forrás – p tömb – n+ nyelő helyett
n+ forrás – p (i) tömb – p+ nyelő ill. p+ forrás – n (i) tömb – n+ nyelő záróirányban (a korábbiakhoz képest ellentétesen) előfeszítve !
További előny: SS<60mV/dekád, nagyobb meredekség !!!
n+ forrás – p (i) tömb – p+ nyelő felülnézet
n+ forrás
p+ nyelő
vezérlőelektród
n+ forrás „i” p+ nyelő
vezérlőelektród
metszet

## Slide 31
Előzmények: „Gate-controlled” dióda
Vezérlőelektróda feszültséggel változtatható „adalékoltságú” dióda MOS méréstechnikai célokra a múlt század második feléből.

## Slide 32
Előzmények: alagút dióda (tunnel dióda)
Dióda
Zener dióda
Fordított dióda
Alagút dióda
Dióda diffúziós árama a potenciálgát fölött
Különféle dióda (p-n átmenet) karakterisztikák: jobbra tolódnak a növekvő adalékolás függvényében
Sávból sávba folyó alagútáramok korlátozott nyitó-záró feszültség tartományban
Többlet áram (csapdák hatása)

## Slide 33
Előzmények: alagút dióda (tunnel dióda)
V3
V1;V2<Wg/2q

## Slide 34
Alagút emisszió a kiürített rétegen keresztül
Termikus emisszió potenciálgát felett
p--
Bipoláris tranzisztor
n+pn/p+np
MOS tranzisztor
n+pn+/p+np+
Alagút (tunnel) MOS tranzisztor
n+p--p+/p+n--n+
0
0
0
+
+
++
++
+
--

## Slide 35
Klasszikus MOS FET (áramgenerátor): Vds>Vgs-VT
Tunnel MOS FET (áramgenerátor): 0.3… > Vds > 0
Ids
Ids
Vds
V
I
Karakterisztikák:
Alagút dióda
CMOS inverter: a források összekötve adják a kimenetet, a nyelők a földön ill. a tápfeszültségen.